## Slide 1: 计算机体系结构
胡伟武、汪文祥

## Slide 2
二进制与逻辑电路
计算机中数的表示
CMOS门电路及工艺
CMOS组合逻辑与时序逻辑
CMOS电路延迟
从Verilog到GDSII
其它“0”和“1”表示方法

## Slide 3: 计算机中数的表示

## Slide 4: 计算机中数的表示
二进制
  最容易逻辑实现
  自然界中的二值系统较多
“1”和“0”的表示
  用电压的高低表示，半导体工艺，CMOS
  用磁通量的有无表示，超导体工艺
  用能级的高低表示，量子计算机
  用基因序列表示，A, G, C, T, DNA计算机，非二进制？

## Slide 5: 定点数的表示（1）
原码： A=an-1 an-2…... a1 a0表示
  最高位an-1为符号位，0表示正，1表示负。
  其它位an-2…... a1 a0表示数值。
  原码的问题：加减法效率低，两个“0”
补码
  本质是取模运算，如-2%12=10
  最高位an-1为符号位，0表示正，1表示负。
  A=an-1 an-2…... a1 a0表示(-2n-1 an-1 + an-2…... a1 a0)
    an-1==0时，补码和原码一样， A表示正an-2…... a1 a0 。
    an-1==1时， A表示(-2n-1 + an-2…... a1 a0) 。
原码与补码的转换
  最高位为0时，一样
  最高位为1时，最高位不变，其余位“按位取反加一”。

## Slide 6: 定点数的表示（2）
补码运算
  [A+B]补=[A]补+[B]补
  [A-B]补=[A]补+[-B]补，[-B]补=[B]补按位取反加一
  思考：[A×B]补=[A]补×[B]补？
  加法溢出判断：A和B的最高位一样，且结果的最高位与A和B的最高位不一样
  1001+0101(-7+5)=1110, 1100+0100(-4+4)=0000,
  0011+0100(3+4)=0111, 0101+0100(5+4)=1001,
  1100+1111(-4-1)=1011, 1001+1010(-7-6)=0011
 | +18 | -18
8位原码 | 00010010 | 10010010
8位补码 | 00010010 | 11101110
16位原码 | 0000000000010010 | 1000000000010010
16位补码 | 0000000000010010 | 1111111111101110

## Slide 7: 浮点数的表示（1）
定点数的不足
  表示范围有限，太大或太小的数都不能表示
  除法不精确
浮点数的表示：IEEE 754标准
  三部分组成：符号位，阶码(exponent)，尾数(fraction)
  最高位是符号位
  阶码的移码表示，底为2，2(阶码-偏移值)
  规格化表示，尾数的最高位总为1，因此可以不存
  单精度和双精度
  扩展的单双精度
S
Exp. (8)
Fraction(23)
S
Exp. (11)
Fraction(52)

## Slide 8: 浮点数的表示（2）
IEEE 754 浮点格式参数
参数 | 单精度 | 扩展单精度 | 双精度 | 扩展双精度
字长 | 32 | >=43 | 64 | >=79
阶码位数 | 8 | >=11 | 11 | >=15
阶码偏移量 | 127 | 未定 | 1023 | 未定
最大阶码 | 127 | >=1023 | 1023 | >=16383
最小阶码 | -126 | <=-1022 | -1022 | <=-16382
表示范围 | 10-38, 10+38 | 未定 | 10-308, 10+308 | 未定
尾数位数 | 23 | >=31 | 52 | >=63
阶码个数 | 254 | 未定 | 2046 | 未定
尾数个数 | 223 | 未定 | 252 | 未定
值的个数 | 1.98*231 | 未定 | 1.99*263 | 未定

## Slide 9: 浮点数的表示（3）
 | 单精度 |  |  |  | 双精度 |  |  | 
 | 符号位 | 阶码 | 尾数 | 值 | 符号位 | 阶码 | 尾数 | 值
正无限 | 0 | 255 | 0 | +∞ | 0 | 2047 | 0 | ¥
负无限 | 1 | 255 | 0 | -∞ | 1 | 2047 | 0 | -¥
Quiet NaN | 0或1 | 255 | 高位=0 | NaN | 0或1 | 2047 | 高位=0 | NaN
Signaling NaN | 0或1 | 255 | 高位=1 | NaN | 0或1 | 2047 | 高位=1 | NaN
正规格化非0 | 0 | 0<e<255 | f | 2e-127(1.f) | 0 | 0<e<2047 | f | 2e-1023(1.f)
负规格化非0 | 1 | 0<e<255 | f | -2e-127(1.f) | 1 | 0<e<2047 | f | -2e-1023(1.f)
正非规格化非0 | 0 | 0 | f!=0 | 2e-126(0.f) | 0 | 0 | f!=0 | 2e-1022(0.f)
负非规格化非0 | 1 | 0 | f!=0 | -2e-126(0.f) | 1 | 0 | f!=0 | -2e-1022(0.f)
正0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0
负0 | 1 | 0 | 0 | -0 | 1 | 0 | 0 | -0
把Singaling NaN 当作操作数引起例外，把Quiet NaN当作操作数结果也为Quiet NaN。
非规格化数用于阶码下溢的情况，填补最小数和0之间的“空隙”。

## Slide 10: CMOS电路及工艺

## Slide 11
CMOS电路---P管与N管
CMOS: Complementary Metal Oxide Semiconductor
  NMOS: N-type Metal Oxide Semiconductor
  PMOS: P-type Metal Oxide Semiconductor
NMOS管
  门电压为高时导通
  门电压为低时关闭
PMOS管
  门电压为高时关闭
  门电压为低时导通

## Slide 12
CMOS电路----反相器

## Slide 14
N沟道MOS晶体管的示意图
栅极不加电时，源漏之间是一对PN结，不导通
栅极加电后，吸引电子到栅氧化层下面，形成导电的沟道。
  附近形成耗尽区

## Slide 15
MOS晶体管 的工作状态
>

## Slide 16
MOS基本工艺---光刻

## Slide 17
P衬底 nWell CMOS工艺（1）

## Slide 18
P衬底 nWell CMOS工艺（2）

## Slide 19
P衬底 nWell CMOS工艺（3）

## Slide 20
P衬底 nWell CMOS工艺（4）

## Slide 21
P衬底 nWell CMOS工艺（5）

## Slide 22
INVX1
INVX8
VDD
A
Y
反相器的版图

## Slide 23
NAND2 和 NOR2 的电路及版图
NAND2
NOR2
V
D
D
Y
B
A
V
D
D
Y
B
A

## Slide 24
版图的设计规则
0.16
Minimum active contact to poly edge spacing
R19
0.06
Minimum active contact to metal edge spacing
R18
0.10
Minimum active contact to active edge spacing
R17
0.22
Minimum active contact spacing (on the same active region)
R16
0.22
Active contact size
R15
0.10
Minimum poly contact to active edge spacing
R14
0.06
Minimum poly contact to metal edge spacing
R13
0.10
Minimum poly contact to poly edge spacing
R12
0.25
Minimum poly contact spacing
R11
0.22
Poly contact size
R10
0.23
Minimum metal spacing
R9
0.23
Minimum metal width
R8
0.10
Minimum poly-active edge spacing (poly inside active area)
R7
0.10
Minimum poly-active edge spacing (poly outside active area)
R6
0.22
Minimum gate extension of poly over active
R5
0.25
Minimum poly spacing
R4
0.18
Minimum poly width
R3
0.38
Minimum active area spacing
R2
0.22
Minimum active area width
R1

## Slide 25: CMOS逻辑电路

## Slide 26: 基本逻辑电路
组合逻辑电路
  电路中没有存储单元，逻辑电路的输出完全由当前的输入决定。
时序逻辑电路
  电路中有存储单元，逻辑电路的输出由原来状态和当前的输入决定。

## Slide 27: 逻辑表达式
Boolean代数的基本操作：与(*)、或(+)、非(^)
一些基本定律
  A+0=A, A*1=A, A+1=1, A*0=0
  A+A=A, A*A=A, A+^A=1, A*^A=0
  A+B=B+A, A*B=B*A
  A+(B+C)=(A+B)+C, A*(B*C)=(A*B)*C
  A*(B+C)=A*B+A*C, A+(B*C)=(A+B)(A+C)
  ^(A*B)=^A+^B, ^(A+B)=^A*^B
  A+A*B=A, A+^A*B=A+B
CMOS中，最基本的门是非、与非、或非门，因此逻辑表达式最好写成上述操作的组合
  如，^(^(A*B)*^(C*D))=A*B+C*D

## Slide 28: CMOS组合电路的组成
用NMOS组成正逻辑
  串联表示与
  并联表示并
用PMOS组成反逻辑
  ^(A*B)=^A+^B
  ^(A+B)=^A*^B
正反逻辑串联
  由于N网络导通时接地，因此输出是反向的
  例： ~(A&B | C&D)

## Slide 29
常用组合逻辑：一位全加器
一位全加器：输入A, B, Cin；输出S, Cout
  S = ^A*^B*Cin + ^A*B*^Cin + A*^B*^Cin + A*B*Cin
  Cout = ^A*B*Cin + A*^B*Cin + A*B*^Cin + A*B*Cin = A*B + A*Cin + B*Cin
共56个晶体管
A B Cin
S
Cout
真值表
逻辑图

## Slide 30: 常见组合逻辑：译码器和选择器
输入 |  |  | 输出 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输入 |  |  | 输出
C | B | A | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 |  | C | B | A | Y
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | D0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | D1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | D2
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | D3
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | D4
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | D5
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | D6
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | D7

## Slide 31: 时序逻辑电路
时序逻辑电路内部有存储单元，其行为由输入和内部单元的值共同决定
  可分为同步时序逻辑电路和异步时序逻辑电路，计算机中主要用同步电路
  在同步时序电路中，所有存储单元的变化由时钟统一触发
组合逻辑
寄存器
输入
输出

## Slide 32: RS触发器
其它寄存器电路的基础
S
R
Q
Q
S
R
Q
Q

## Slide 33: D门闩和D触发器
D门闩和D触发器
  三个重要时间参数：Setup、Hold、CLK-to-Q
  触发器的延迟=Setup+CLK-to-Q
D
C
D-latch
Q
Q
D
C
D-latch
Q
Q
C
D
R
S
Q
Q
D
C

## Slide 34: D触发器时间参数计算
Hold：时钟下降后数据变化不影响第一级D-Latch
  在本电路中为0（C与D的与非门）
Setup：时钟沿下降之前保证数据已采到第一级D-latch
  1级反相器 + 3级与非门（Q端从1变0）
Clock-to-Q：时钟沿下降后引起Q的变化
  1级反相器（C反相器与D反相器并行）+ 3级与非门
上述只是初略计算，具体需要仿真
  Setup和CLK-to-Q的“划分”（可能D不用到达一级门闩的Q时钟沿就变化也可以，但总延迟不变）；真正的时钟不是理想时钟；还有连线延迟影响
如果C端加一级反相器，成为上升沿触发，对上述三个时间有何影响？
D
C
D-latch
Q
Q
D
C
D-latch
Q
Q
C
D
R
S
Q
Q
D
C

## Slide 35: 传输门和D触发器
传输门根据使能，决定是否对信号导通
  P管Gate接0时导通，传1强（传0有阈值损失）；N管传0强
  传输门为无源器件（导通时相当于电阻），不能串接太多
D锁存器和D触发器
  CLK=0时，第一个锁存器直通，第二个锁存器关闭
  CLK=1时，第一个锁存器关闭，第二个锁存器直通
D
C
DFF
Q

## Slide 36: D触发器时间参数计算（以本讲义为准）
三个重要时间参数：Setup、Hold、CLK2Q
  触发器的延迟=Setup+CLK2Q
假设所有门延迟为1ns（假设传输门需要CLK和~CLK都正确后才生效，数据从D传到D1后再关闭G1第一个Latch才能锁定）
  Setup：2ns（G1关闭前数据从D传到D1需要3ns - CLK取反1ns）
  CLK2Q：4ns（CLK取反1ns + 数据从D1传到Q需要3ns）
  Hold：1ns（CLK取反加G1关闭2ns-D到G1需1ns）
D1

## Slide 37
例：简单CPU的运算电路
16位IR
8个16位GPR
4位OP
三地址
Load-store结构
R0
en
CLK
R1
en
CLK
R2
en
CLK
R3
en
CLK
R4
en
CLK
R5
en
CLK
R6
en
CLK
R7
en
CLK
Mux8
Mux8
ALU
译码器
Mux2

## Slide 38: CMOS电路延迟

## Slide 39: CMOS电路延迟原理
输入电压变化时，输出电压的变化不是瞬时完成的

## Slide 40
CMOS电路延迟模型
与延迟相关的因素
  输入transition、内部延迟、输出负载有关
  负载包括下一级负载、连线延迟等
  内部延迟(ns)+与负载（包括负载）有关的延迟（ns/fF）
二输入与非门为例

## Slide 41: CMOS电路延迟例子
假设Cout负载为60fF，计算由于Cin从0到1变化引起Cout从0到1变化的延迟
Tlh(Cin->Cout) = TPhl(NAND2) + Thlf(NAND2)*(Cil(NAND3)+Cwire) +
TPlh(NAND3) + Tlhf(NAND3)*Col
= 0.10 + 0.015*(30+50) + 0.20 + 0.010 * 60
= 2.1ns

## Slide 42
标准单元延迟的计算
深亚微米电路中连线延迟占总延迟的大部分
  以TSMC18的NAND2X1为例：内部延迟0.034ns，每pf延迟为4.5ns左右，输入电容0.004pf
连线延迟的计算是一个不断迭代求精的过程，
  综合时根据负载个数估计线长，非常初略
  布局后根据距离估计线长，比较准确了
  布线后进一步考虑具体连线、互相干扰、过孔等精确连线信息
TSMC 0.18微米二输入与门的特征
  面积、输入电容、最大负载、功耗
  延迟（非线性）：根据输入transition和输出负载查表
  库单元的定义

## Slide 43: 降低延迟的方法
通过结构设计降低延迟
  如流水级的划分、CACHE读出和命中比较是否在同一级、浮点流水级设计、Pipeline stalling signal 的设置
逻辑设计
  如多选一通路的选择次序、加法器算法、流水级间的局部调整等
物理设计
  动态电路、clock skew、clock jitter、transition time、布局布线

## Slide 44
通过逻辑设计降低延迟
减少门的级数
负载平衡：CMOS的负载能力较低，分推

## Slide 45: 从Verilog到版图

## Slide 46
Verilog语言
做结构设计时要明白逻辑上是什么样子
做逻辑设计时要明白物理上是什么样子
硬件设计人员和软件设计人员对Verilog有不同认识
我只用Verilog中三种语句
  组合逻辑：assign
  时序逻辑：always (@posedge clock)
  模块调用

## Slide 47: Verilog 语言---组合逻辑
组合逻辑---assign语句
  以一位全加器为例
  module full_adder(a,b,c,s,cout);
  input a,b,c;
  output s,out;
  assign s=a^b^c;
  assign cout=a&b | b&c | c&a
  endmodule

## Slide 48: Verilog语言----时序逻辑
时序逻辑---触发器
  以一位触发器为例
  module dflipflop(D,C,G,Q);
  input D,C,G;
  output Q;
  reg Q;
  always (@posedge C)begin
  if (G) Q<=D;
  end
  endmodule
D
C
D Flip Flop
Q
G

## Slide 49: Verilog语言----模块调用
以四位串行加法器为例
  module adder4(a,b,cin,s,cout);
  input [3:0] a;
  input [3:0] b;
  input cin;
  output [3:0] s;
  output cout;
  wire carry[2:0]
  full_adder bit0(.a(a[0]),.b(b[0]),.c(cin[0]),.s(s[0]),.cout(carry[0]));
  full_adder bit1(.a(a[1]),.b(b[1]),.c(carry[0]),.s(s[1]),.cout(carry[1]));
  full_adder bit2(.a(a[2]),.b(b[2]),.c(carry[1]),.s(s[2]),.cout(carry[2]));
  full_adder bit3(.a(a[3]),.b(b[3]),.c(carry[2]),.s(s[3]),.cout(cout));
  endmodule

## Slide 50: Verilog语言
四位计数器
  module counter4(reset,en,clock,out);
  input reset,en,clock;
  output [3:0] out;
  reg [3:0] counter;
  wire [3:0] c_in;
  assign out = counter;
  adder4 counter(.a(counter),.b(4’b0),.cin(1’b1),.s(c_in),.cout());
  always (@posedge clock) begin
  counter <= reset ? 0 : en ? c_in : counter;
  //counter<=reset ? 0 : en ? counter +1 : counter;
  end
  endmodule

## Slide 51: 从Verilog 到GDSII
以3-8译码器为例
  Verilog
  网表
  布线
  GDSII

## Slide 52: Verilog
module decode(in, out);
input [2:0] in;
output [7:0] out;
assign out[0] = (!in[2]) && (!in [1]) && (!in[0]); // (in==3'b000)?1:0;
assign out[1] = (!in[2]) && (!in [1]) && ( in[0]); // (in==3'b001)?1:0;
assign out[2] = (!in[2]) && ( in [1]) && (!in[0]); // (in==3'b010)?1:0;
assign out[3] = (!in[2]) && ( in [1]) && ( in[0]); // (in==3'b011)?1:0;
assign out[4] = ( in[2]) && (!in [1]) && (!in[0]); // (in==3'b100)?1:0;
assign out[5] = ( in[2]) && (!in [1]) && ( in[0]); // (in==3'b101)?1:0;
assign out[6] = ( in[2]) && ( in [1]) && (!in[0]); // (in==3'b110)?1:0;
assign out[7] = ( in[2]) && ( in [1]) && ( in[0]); // (in==3'b111)?1:0;
endmodule

## Slide 53: 网 表
module decode ( in, out );
input [2:0] in;
output [7:0] out;
wire n1, n2, n3;
AND3X1 U1 ( .A(in[1]), .B(in[0]), .C(in[2]), .Y(out[7]) );
AND3X1 U2 ( .A(in[1]), .B(n1), .C(in[2]), .Y(out[6]) );
AND3X1 U3 ( .A(in[0]), .B(n2), .C(in[2]), .Y(out[5]) );
AND3X1 U4 ( .A(n1), .B(n2), .C(in[2]), .Y(out[4]) );
AND3X1 U5 ( .A(in[0]), .B(n3), .C(in[1]), .Y(out[3]) );
AND3X1 U6 ( .A(n1), .B(n3), .C(in[1]), .Y(out[2]) );
AND3X1 U7 ( .A(n2), .B(n3), .C(in[0]), .Y(out[1]) );
AND3X1 U8 ( .A(n2), .B(n3), .C(n1), .Y(out[0]) );
INVX1 U9 ( .A(in[0]), .Y(n1) );
INVX1 U10 ( .A(in[1]), .Y(n2) );
INVX1 U11 ( .A(in[2]), .Y(n3) );
endmodule

## Slide 54: 布线后

## Slide 55: 版图

## Slide 56: 其它“0”和“1”的表示方法

## Slide 57: 其它“0”和“1”表示方法
用磁通量的有无表示，超导体工艺
用能级的高低表示，量子计算机
用基因序列表示，A, G, C, T, DNA计算机，非二进制？

## Slide 58
超导计算---RSFQ技术 (Rapid Single Flux Quantum)
基本原理
  超导(4-5K)环中的磁通量具有量子化特性，设计电路使超导环中的磁通量只变化一个磁通量，用磁通量的有无来表示二进制数位的“1” 和 “0”。磁通量的变化由外加电流控制。
  SQUID (Superconducting Quantum Interface Device)
电路特点
  工作频率高--100 GHz (实验室已达370 GHz, 1.5 工艺)。
  每个门的功率0.1W。
  工艺比较简单。

## Slide 59
量子计算（1）
量子力学特性
  量子叠加态(superposed state)：量子器件的信息位称为量子位(qubit)，它可处于叠加态。叠加态可以是 “0” 也可以是 “1”。通过测量或与其他物体发生相互作用可呈现出 “0” 态或 “1” 态。由于每个量子位都可以是 “0” 或 “1”， n 个量子位就可以表示 2n 个 n 位数。常规计算机的一个 n 位存储单元只能存放一个 n 位数，而 n 个量子位可以存放 2n 个 n 位数，可以实现超大容量的存储器。
  量子纠缠态(entangled state)：除了叠加态以外，用作运算的多个量子位还应处于纠缠态，即所有量子位的状态紧密相关。当测量某个量子位时，会影响其他量子位的测量结果。
  量子并行 (quantum parallelism)：计算 f(x) 时，可同时计算出 x 的所有值的 f(x)。所以不需要多次循环，也不需要多个处理机并行计算。

## Slide 60
量子计算（2）
应用领域
  大数 N 因子分解：令 n = log2N , 经典算法所需步骤为 2n/2 ，Shor 量子并行算法所需步骤为 Poly(n)，Poly(n) 为 n 的多项式。该算法将 NP 问题转换为 P 问题。
  搜寻算法：在 N 个元素的集合中搜寻某个元素，经典算法搜寻 N/2 次后，找到的概率为 1/2， Grover 量子搜寻算法则只需 N1/2 次，即可达到同样概率。
  量子系统模拟：常规计算机不可能有效地模拟量子系统，因为它们的物理机制不同。用常规计算机模拟量子系统，所需的信息量和时间都远大于模拟经典系统。量子计算可用于研究高温高密度等离子体、量子色动力学、晶体固态模型、分子行为的量子模型等。

## Slide 61
量子计算（3）
物理实现
  量子位的实现：任何两态的量子系统都可作为量子位，如原子的能级、电子或原子核的自旋、光子的正交偏振态等。
  量子计算机的实现有多种可能，包括：核磁共振（用磁场中的原子核自旋作为量子位）、离子阱（用被俘获在线性量子阱中的离子作为量子位）、硅基半导体量子器件（杂质核自旋与电子自旋相互作用）等。
存在问题
  量子位的缠结态容易崩溃，位数越多，越难实现。
  量子器件之间的连接。
  为了维持量子逻辑的一致性，量子系统和环境的隔离。
  设备缺陷所引起的逻辑错误。

## Slide 62
分子计算机
原理
  DNA 计算机利用 DNA 分子保存信息。DNA 分子是由 A, G, C, T 四种核苷酸（碱基）组成的序列。不同的序列可用来表示不同的信息。通过 DNA 分子之间的一系列生化反应来进行运算，可产生表示结果的 DNA 分子。已解决了 7 个城市的旅行售货员等问题。
优点
  高度并行：所有 DNA 分子同时运算。
  能耗低：半导体计算机的 1010 之一。
  存储密度大：磁存储器的 1012 倍。
缺点
  生化反应慢、操作有随机性、DNA 分子容易水解、DNA 分子之间难以通信。

## Slide 63: 二进制和逻辑电路小结
数的表示
  二进制和十进制的转换
  原码、补码的原理和表示范围，补码和原码的转换（负数按位取反加1方法）
  浮点数的表示：IEEE754标准
晶体管级电路
  N管和P管的基本原理
  CMOS电路的基本原理，用CMOS实现基本门单元
  D触发器的基本原理和重要时间参数（Setup, Hold, CLK2Q）
Verilog语言
  组合逻辑（assign = ……）；时序逻辑（always @(posedge clock){…<=…}）；模块调用

## Slide 64: 作 业