## Slide 1
计算机体系结构
胡伟武、汪文祥

## Slide 2
龙芯2号处理器核结构图

## Slide 3: 动态流水线技术
影响流水线效率的因素
指令调度技术
动态调度技术
Tomasulo算法
动态流水线的例外处理

## Slide 4: 影响指令流水线的因素

## Slide 5
影响流水线效率的因素
影响指令流水线性能的因素
  运行时间 = 程序指令数 * CPI （每条指令时钟周期数）
  Pipeline CPI=Ideal pipeline CPI + Structural stalls + RAW stalls + WAR stalls + WAW stalls + Control stalls
技术 | 作用
循环展开 | Control stalls
编译相关性分析 | Ideal CPI and data stalls
软件流水技术 | Ideal CPI and data stalls
简单流水线 | RAW stalls
记分板动态调度 | RAW stalls
寄存器重命名 | WAR and WAW
动态转移预测 | Control stalls
多发射 | Ideal CPI
猜测执行 | All data and control stalls
非阻塞访存 | RAW stall involving memory

## Slide 6
Chart: 
| 400.perlbench | 401.bzip2 | 403.gcc | 429.mcf | 445.gobmk | 456.hmmer | 458.sjeng | 462.libquantum | 464.h264ref | 471.omnetpp | 473.astar | 483.xalancbmk | INT | 410.bwaves | 416.gamess | 433.milc | 434.zeusmp | 435.gromacs | 436.cactusADM | 437.leslie3d | 444.namd | 447.dealII | 450.soplex | 453.povray | 454.calculix | 459.GemsFDTD | 465.tonto | 470.lbm | 481.wrf | 482.sphinx3 | FP
退出 | 0.56051 | 0.38782 | 0.26582 | 0.084738 | 0.31113 | 0.63647 | 0.34846 | 0.34239 | 0.58 | 0.20089 | 0.20278 | 0.41896 | 0.4698 | 0.75383 | 0.2282 | 0.31588 | 0.41083 | 0.38976 | 0.22972 | 0.38028 | 0.39036 | 0.19315 | 0.52306 | 0.48158 | 0.22271 | 0.52264 | 0.36095 | 0.42608 | 0.39047
错误推测 | 0.062961 | 0.24327 | 0.04814 | 0.15471 | 0.27855 | 0.031257 | 0.17298 | 0.0025636 | 0.050484 | 0.11002 | 0.37337 | 0.032251 | 0.00017227 | 0.032098 | 0.00062657 | 0.00077445 | 0.077614 | 0.0006432 | 0.00079589 | 0.12472 | 0.075378 | 0.16301 | 0.065204 | 0.06221 | 0.0035066 | 0.037516 | 0.0015104 | 0.0035615 | 0.10381
后端限制 | 0.041512 | 0.16659 | 0.46603 | 0.62052 | 0.072695 | 0.32144 | 0.087682 | 0.44288 | 0.27916 | 0.55736 | 0.12 | 0.20442 | 0.45064 | 0.12762 | 0.75735 | 0.65377 | 0.41073 | 0.56624 | 0.73848 | 0.39162 | 0.31833 | 0.54205 | 0.21336 | 0.30095 | 0.70468 | 0.37544 | 0.63602 | 0.49022 | 0.40979
前端限制 | 0.33502 | 0.20232 | 0.22001 | 0.14003 | 0.33762 | 0.010838 | 0.39087 | 0.21217 | 0.09035 | 0.13173 | 0.30386 | 0.34437 | 0.079391 | 0.086461 | 0.013824 | 0.029577 | 0.10083 | 0.043364 | 0.031007 | 0.10338 | 0.21593 | 0.10179 | 0.19838 | 0.15526 | 0.069102 | 0.064408 | 0.0015162 | 0.080142 | 0.095934
龙芯3A6000运行SPEC CPU2006的IPC分解

## Slide 7: 程序的相关性
数据相关（真相关）：导致RAW
名字相关：会导致WAW和WAR
控制相关：条件转移
程序的相关性容易引起流水线堵塞，可以通过软件和硬件的方法避免堵塞或降低堵塞的影响
  编译调度：如循环展开
  乱序执行：需要等待的指令不影响其他指令

## Slide 8: 数据相关
定义：指令j数据相关于指令i
  指令j使用了指令i产生的结果，或
  指令j数据相关于指令k，指令k数据相关于指令i
数据相关的指令不能并行执行
寄存器的数据相关比较容易判断
存储器的数据相关不容易判断
  100(R4) = 20(R6)?
  对不同循环体，20(R6) = 20(R6)?
1 Loop: LD.D F0, 0(R1)
2 ADD.D F4,F0,F2
3 ST.D 0(R1),F4
4 SUBI.W R1,R1,8
5 BNEZ R1,Loop

## Slide 9: 名字相关
两条指令使用相同名字（寄存器或存储器），但不交换数据
  逆相关（Antidependence）：指令j写指令i所读的存储单元且i先执行，逆相关会导致流水线WAR相关
  输出相关（Output Dependence）：指令j与指令i写同一个单元且i先执行，逆相关会导致流水线WAW相关
寄存器的名字相关可以通过寄存器重命名（Register Renaming）解决，存储单元的重命名比较困难
  100(R4) = 20(R6)?
  对不同循环体，20(R6) = 20(R6)?
  在前述例子中，编译器必须知道0(R1)!=-8(R1)!=-16(R1)!=-24(R1)
RISC技术极大地简化了指令之间的相关性

## Slide 10: 指令调度技术

## Slide 11
编译器的静态调度
编译器分析程序中的相关性，并针对目标流水线进行代码优化，以避免程序执行时由于相关引起阻塞
  相关不一定引起阻塞，只要隔开足够远
  在一个流水线上引起阻塞，在另一个流水线上不一定引起阻塞，所以编译优化与机器有关

## Slide 12
循环展开技术
Instruction Instruction Latency in producing result using result clock cycles
FP ALU op Another FP ALU op 3
Load double FP ALU op 2
FP ALU op Store double 1
Load double Store double 0
Integer op Integer op 0
Loop: fld.d $f0,$r1,0 ;$f0=vector element
fadd.d $f4,$f0,$f2 ;add scalar from $f2
fst.d $f4,$r1,0 ;store result
addi.d $r1,$r1,-8 ;decrement pointer 8B(DW)
bnez $r1,Loop ;branch $r1!=zero
例：向量的每个元素加常数：For (j=1; j<=1000; j++) x[j]=x[j]+s;

## Slide 13
1 Loop: fld.d $f0,$r1,0 ;$f0=vector element
2 stall
3 stall
4 fadd.d $f4,$f0,$f2 ;add scalar from $f2
5 stall
6 fst.d $f4,$r1,0 ;store result
7 addi.d $r1,$r1,-8 ;decrement pointer 8B(DW)
8 bnez $r1,Loop ;branch $r1!=zero
每次循环需要8拍
Instruction Instruction Latency in producing result using result clock cycles
FP ALU op Another FP ALU op 3
Load double FP ALU op 2
FP ALU op Store double 1
Load double Store double 0
Integer op Integer op 0

## Slide 14
1 Loop: fld.d $f0,$r1,0
2 stall
3 stall
4 fadd.d $f4,$f0,$f2
5 addi.d $r1,$r1,-8
6 fst.d $f4,$r2,8
7 bnez $r1,Loop
改变指令次序每次循环需要7拍
  注意fst.d指令位置调整后其偏移量的变化
Instruction Instruction Latency in producing result using result clock cycles
FP ALU op Another FP ALU op 3
Load double FP ALU op 2
FP ALU op Store double 1
Load double Store double 0
Integer op Integer op 0

## Slide 15
1 Loop: fld.d $f0,$r1,0
2 fadd.d $f4,$f0,$f2
3 fst.d $f4,$r1,0 ;drop addi.d & bnez
4 fld.d $f0,$r1,-8
5 fadd.d $f4,$f0,$f2
6 fst.d $f4,$r1,-8 ;drop addi.d & bnez
7 fld.d $f0,$r1,-16
8 fadd.d $f4,$f0,$f2
9 fst.d $f4,$r1,-16 ;drop addi.d & bnez
10 fld.d $f0,$r1,-24
11 fadd.d $f4,$f0,$f2
12 fst.d $f4,$r1,-24
13 addi.d $r1,$r1,-32 ;alter to 4*8
14 bnez $r1,Loop
循环展开4次：假设$r1的初值是32的倍数
  注意fst.d指令中偏移量的变化

## Slide 16
1 Loop: fld.d $f0,$r1,0
2 fadd.d $f4,$f0,$f2
3 fst.d $f4,$r1,0
4 fld.d $f0,$r1,-8
5 fadd.d $f4,$f0,$f2
6 fst.d $f4,$r1,-8
7 fld.d $f0,$r1,-16
8 fadd.d $f4,$f0,$f2
9 fst.d $f4,$r1,-16
10 fld.d $f0,$r1,-24
11 fadd.d $f4,$f0,$f2
12 fst.d $f4,$r1,-24
13 addi.d $r1,$r1,-32
14 bnez $r1,Loop
寄存器重命名：消除WAW和WAR相关
  每4个循环需要14 + 4 x (2+1) = 26 拍，每个循环 6.5 拍
1 Loop: fld.d $f0,$r1,0
2 fadd.d $f4,$f0,$f2
3 fst.d $f4,$r1,0
4 fld.d $f6,$r1,-8
5 fadd.d $f8,$f6,$f2
6 fst.d $f8,$r1,-8
7 fld.d $f10,$r1,-16
8 fadd.d $f12,$f10,$f2
9 fst.d $f12,$r1,-16
10 fld.d $f14,$r1,-24
11 fadd.d $f16,$f14,$f2
12 fst.d $f16,$r1,-24
13 addi.d $r1,$r1,-32
14 bnez $r1,Loop

## Slide 17
1 Loop: fld.d $f0,$r1,0
2 fld.d $f6,$r1,-8
3 fld.d $f10,$r1,-16
4 fld.d $f14,$r1,-24
5 fadd.d $f4,$f0,$f2
6 fadd.d $f8,$f6,$f2
7 fadd.d $f12,$f10,$f2
8 fadd.d $f16,$f14,$f2
9 fst.d $f4,$r1,0
10 fst.d $f8,$r1,-8
11 fst.d $f12,$r1,-16
12 fst.d $f16,$r1,-24
13 addi.d $r1,$r1,-32
14 bnez $r1,Loop
改变指令次序
  注意把fst.d与addi.d交换次序时偏移量的变化
  注意fst.d与fld.d交换次序不会影响正确性
  每4个循环需要14拍，每个循环 3.5 拍

## Slide 18
增加发射宽度
  循环展开5次(假设$r1的值是40的倍数)
  定点和浮点并行
  5个循环需要12拍，每个循环2.4拍
1 Loop: fld.d $f0,$r1,0
2 fld.d $f6,$r1,-8
3 fld.d $f10,$r1,-16
4 fld.d $f14,$r1,-24 fadd.d $f4,$f0,$f2
5 fld.d $f18,$r1,-24 fadd.d $f8,$f6,$f2
6 fst.d $f4,$r1,0 fadd.d $f12,$f10,$f2
7 fst.d $f8,$r1,-8 fadd.d $f16,$f14,$f2
8 fst.d $f12,$r1,-16 fadd.d $f20,$f18,$f2
9 fst.d $f16,$r1,-24
10 fst.d $f20,$r1,-32
11 addi.d $r1,$r1,-40
12 bnez $r1,Loop

## Slide 19: 软件调度与硬件调度
既然软件可以在保持程序正确性的前提前改变指令的执行次序来提高性能，硬件能不能做到呢？
  可以做到，但要有特定的机制保证程序行为不被改变
  关键是程序的数据和结构相关性得以保持
软件调度与硬件调度的比较
  软件调度的范围大，可以在上万条指令的范围内进行调度；硬件一般只能在百条指令的范围内进行调度
  硬件调度可以掌握一些软件编译时还不明确的相关性信息，尤其是对访存相关以及控制相关

## Slide 20: 动态调度技术

## Slide 21
静态流水线的问题
在译码阶段把指令“隔开”来解决相关
  只要有一条指令停止，后面指令就不能前进，象是一种译码部件的结构相关
对编译要求高，最好是编译把相关指令隔开
  有些信息在译码时难以确定，如是否发生例外、访存操作需要多少周期等
FDIV.D f0,f2,f4
FADD.D f10,f0,f8
FSUB.D f12,f8,f14

## Slide 22: 动态调度思想
基本思想
  把相关的解决尽量往后拖延（回忆一下前递技术）
  前面指令的等待不影响后面指令继续前进
把译码分成两个阶段：发射和读操作数
  发射：指令译码，检查结构相关
  读操作数：如果操作数准备好就读数，否则等待（在哪儿等？）
  当一条指令在读操作数阶段等待时，后面指令的发射可以继续进行
乱序执行的基本做法
  指令进入是有序的（怎么把有序变成乱序？）
  执行可以乱序，只要没有相关就可执行，多条指令同时执行
  结束也是有序的（怎么把乱序变成有序？）
FDIV.D f0,f2,f4
FADD.D f10,f0,f8
FSUB.D f12,f8,f14

## Slide 23
假设只考虑RAW相关，可能发生如下执行次序
  fdiv.d发射，$f1, $f2都准备好
  fmul.d/1发射，$f6没准备好，所以没有读数据
  fadd.d发射， $f3, $f4都准备好
  fmul.d/2发射，$f8没有准备好，所以没有读数据
  fadd.d完成，$f0写回
  $f6准备好，fmul.d/1读数据
  fdiv.d完成，$f0写回
  $f8准备好，fmul.d/2读数据
fdiv.d $f0, $f1, $f2
fmul.d $f5, $f0, $f6
fadd.d $f0, $f3, $f4
fmul.d $f7, $f0, $f8
解决WAW和WAR的办法

## Slide 24
为了避免fmul.d/1读回fadd.d写的$f0值，fmul.d/2读回fdiv.d写的$f0值
  最简单的做法是在fmul.d读$f0之前fadd.d不能写回，在fdiv.d写回之前fadd.d不能写回，正是CDC6600记分板的办法
  在上述方法中，$f0成为瓶颈，它必须保证fdiv.d写、fmul.d/1读、fadd.d写、fmul.d/2读的串行次序，这是问题的本质所在
  真正相关：fmul.d/1用fdiv.d的结果，fmul.d/2用fadd.d的结果，$f0最终的结果为fadd.d的结果
  fmul.d/1用fdiv.d的结果、fmul.d/2用fadd.d结果不一定通过$f0
解决WAW和WAR的办法
fdiv.d $f0, $f1, $f2
fmul.d $f5, $f0, $f6
fadd.d $f0, $f3, $f4
fmul.d $f7, $f0, $f8

## Slide 25
为了避免fmul.d/1读fadd.d写的$f0值，fmul.d/2读fdiv.d写的$f0值
  也可以在fmul.d/1的输入端指定只接收fdiv.d的输出值，在fmul.d/2的输入端指定只接收fadd.d的输出值，相当于fdiv.d直接把结果写到fmul.d/1的输入端，fadd.d直接把结果写到fmul.d/2的输入端。（记得Forward技术吗？）
  要求：(1)fdiv.d的输出连到fmul.d/1的输入，fadd.d的输出连接到fmul.d/2的输入; (2)fmul.d/1和fmuld./2的输入端有寄存器，这些寄存器能够指定接收哪个部件的输出作为自己的值
同样，为了避免$f0的最终值为fdiv.d所写的值
  可以在$f0记录它当前接收哪个功能部件所写的值
  要求$f0有一个标志
解决WAW和WAR的办法
fdiv.d $f0, $f1, $f2
fmul.d $f5, $f0, $f6
fadd.d $f0, $f3, $f4
fmul.d $f7, $f0, $f8

## Slide 26
上述解决办法要求
  每个功能部件的输入端有一些寄存器
  每个寄存器（包括功能部件输入端的寄存器以及通用寄存器）都记录一个功能部件号，指定它当前接收哪个功能部件的值
  每个功能部件的输出接到每个功能部件的输入
有了上述功能，WAR和WAW相关不用阻塞
  寄存器重命名技术
解决WAW和WAR的办法
fdiv.d $f0, $f1, $f2
fmul.d $f5, $f0, $f6
fadd.d $f0, $f3, $f4
fmul.d $f7, $f0, $f8
fdiv.d Renfa, $f1, $f2
fmul.d $f5, Renfa, $f6
fadd.d Renfb, $f3, $f4
fmul.d $f7, Renfb, $f8

## Slide 27: Tomasulo算法

## Slide 28
Tomasulo算法
IBM 360/91中首次使用
  1966年，比CDC 6600晚3年
  Robert Tomasulo提出
  设计目标：编译器在360系列中通用
其主要思想现代处理器中普遍使用
  早期Alpha 21264, HP 8000, MIPS 10000, Pentium II, PowerPC 604, …
  现在Intel、AMD、IBM的几乎所有CPU
通过寄存器重命名消除WAR和WAW相关

## Slide 29
保留站内容
  Busy: 忙位
  Op：操作码
  Vj, Vk: 源操作数的值
  Qj, Qk: 保存没有准备好的源操作数保留站号（0表示操作数已经准备好）
寄存器增加一个域
  结果状态域：空表示寄存器值可用，否则保存产生寄存器结果的保留站号
结果总线
  除了送回结果值外，还要送回产生该结果的保留站号
Tomasulo算法结构
加法保留站
浮点寄存器
乘法保留站
浮点加/减法器
浮点乘/除法器
定点/访存
部件
指令队列
0 | st | value
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
3 | OP | Qj | Vj | Qk | Vk
2 |  |  |  |  | 
1 |  |  |  |  | 
6 | OP | Qj | Vj | Qk | Vk
5 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 

## Slide 30: Tomasulo算法的流水阶段
发射：把操作队列的指令根据操作类型送到保留站（如果保留站有空），发射过程中读寄存器的值和结果状态域
执行：如果所需的操作数都准备好，则执行，否则侦听结果总线并接收结果总线的值。
写回：把结果送到结果总线，释放保留站

## Slide 31: 例子
加法保留站
浮点寄存器
乘法保留站
浮点加/减法器
浮点乘/除法器
定点/访存
部件
指令队列
0 | 0 | 0.0
1 | 0 | 1.0
2 | 0 | 2.0
3 | 0 | 3.0
FDIV.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
FADD.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
3 | OP | Qj | Vj | Qk | Vk
2 |  |  |  |  | 
1 |  |  |  |  | 
6 | OP | Qj | Vj | Qk | Vk
5 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 

## Slide 32: 例子
加法保留站
浮点寄存器
乘法保留站
浮点加/减法器
浮点乘/除法器
定点/访存
部件
指令队列
0 | 3 | 0.0
1 | 0 | 1.0
2 | 0 | 2.0
3 | 0 | 3.0
FDIV.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
FADD.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
3 | div | 0 | 1.0 | 0 | 2.0
2 |  |  |  |  | 
1 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
DIV发射，F1, F2都准备好

## Slide 33: 例子
加法保留站
浮点寄存器
乘法保留站
浮点加/减法器
浮点乘/除法器
定点/访存
部件
指令队列
0 | 3 | 0.0
1 | 0 | 1.0
2 | 0 | 2.0
3 | 2 | 3.0
FDIV.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
FADD.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
3 | fdiv | 0 | 1.0 | 0 | 2.0
2 | fmul | 3 |  | 0 | 2.0
1 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
DIV发射，F1, F2都准备好
MUL1发射，F0等待3号保留站的结果

## Slide 34: 例子
加法保留站
浮点寄存器
乘法保留站
浮点加/减法器
浮点乘/除法器
定点/访存
部件
指令队列
0 | 6 | 0.0
1 | 0 | 1.0
2 | 0 | 2.0
3 | 2 | 3.0
FDIV.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
FADD.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
3 | fdiv | 0 | 1.0 | 0 | 2.0
2 | fmul | 3 |  | 0 | 2.0
1 |  |  |  |  | 
6 | fadd | 0 | 1.0 | 0 | 2.0
5 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
DIV发射，F1, F2都准备好
MUL1发射，F0等待3号保留站的结果
ADD发射，F1, F2都准备好

## Slide 35: 例子
加法保留站
浮点寄存器
乘法保留站
浮点加/减法器
浮点乘/除法器
定点/访存
部件
指令队列
0 | 6 | 0.0
1 | 0 | 1.0
2 | 0 | 2.0
3 | 1 | 3.0
FDIV.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
FADD.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
3 | fdiv | 0 | 1.0 | 0 | 2.0
2 | fmul | 3 |  | 0 | 2.0
1 | fmul | 6 |  | 0 | 2.0
6 | fadd | 0 | 1.0 | 0 | 2.0
5 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
DIV发射，F1, F2都准备好
MUL1发射，F0等待3号保留站的结果
ADD发射，F1, F2都准备好
MUL2发射，F0等待6号保留站的结果

## Slide 36: 例子
加法保留站
浮点寄存器
乘法保留站
浮点加/减法器
浮点乘/除法器
定点/访存
部件
指令队列
0 | 0 | 3.0
1 | 0 | 1.0
2 | 0 | 2.0
3 | 1 | 3.0
FDIV.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
FADD.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
3 | fdiv | 0 | 1.0 | 0 | 2.0
2 | fmul | 3 |  | 0 | 2.0
1 | fmul | 0 | 3.0 | 0 | 2.0
6 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
DIV发射，F1, F2都准备好
MUL1发射，F0等待3号保留站的结果
ADD发射，F1, F2都准备好
MUL2发射，F0等待6号保留站的结果
ADD写回

## Slide 37: 例子
加法保留站
浮点寄存器
乘法保留站
浮点加/减法器
浮点乘/除法器
定点/访存
部件
指令队列
0 | 0 | 3.0
1 | 0 | 1.0
2 | 0 | 2.0
3 | 1 | 3.0
FDIV.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
FADD.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
3 |  |  |  |  | 
2 | fmul | 0 | 0.5 | 0 | 2.0
1 | fmul | 0 | 3.0 | 0 | 2.0
6 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
DIV发射，F1, F2都准备好
MUL1发射，F0等待3号保留站的结果
ADD发射，F1, F2都准备好
MUL2发射，F0等待6号保留站的结果
ADD写回
DIV写回

## Slide 38: 例子
加法保留站
浮点寄存器
乘法保留站
浮点加/减法器
浮点乘/除法器
定点/访存
部件
指令队列
0 | 0 | 3.0
1 | 0 | 1.0
2 | 0 | 2.0
3 | 0 | 6.0
FDIV.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
FADD.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
3 |  |  |  |  | 
2 | fmul | 0 | 0.5 | 0 | 2.0
1 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
DIV发射，F1, F2都准备好
MUL1发射，F0等待3号保留站的结果
ADD发射，F1, F2都准备好
MUL2发射，F0等待6号保留站的结果
ADD写回
DIV写回
MUL2写回

## Slide 39: 例子
加法保留站
浮点寄存器
乘法保留站
浮点加/减法器
浮点乘/除法器
定点/访存
部件
指令队列
0 | 0 | 3.0
1 | 0 | 1.0
2 | 0 | 2.0
3 | 0 | 6.0
FDIV.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
FADD.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
3 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
1 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
DIV发射，F1, F2都准备好
MUL1发射，F0等待3号保留站的结果
ADD发射，F1, F2都准备好
MUL2发射，F0等待6号保留站的结果
ADD写回
DIV写回
MUL2写回
MUL1写回，寄存器不接收

## Slide 40: Tomasulo算法小结
通过动态调度缓解流水线阻塞
  例如减少CACHE失效对性能的影响
保留站：重命名寄存器+缓存源操作数
  避免寄存器成为瓶颈
  避免WAW和WAR阻塞
缺点
  硬件复杂性
  结果总线成为瓶颈，多条结果总线增加硬件复杂度
在IBM 360/91后被广泛使用
  动态调度、寄存器重命名等思想一直被使用：Pentium II; PowerPC 604; MIPS R10000; HP-PA 8000; Alpha 21264

## Slide 41: 动态流水线的例外处理

## Slide 42
例外（Exception）与流水线
I/O请求：外部中断
指令例外：用户请求中断
  系统调用、断点、跟踪调试指令
运算部件
  整数运算溢出、浮点异常
存储管理部件
  访存地址不对齐、用户访问系统空间、TLB失效、缺页、存储保护错（写只读页）
保留指令错：未实现指令
硬件错
等等

## Slide 43
精确例外的要求：在处理例外时，发生例外指令前面的所有指令都执行完，例外指令后面的所有指令还未执行.
非精确例外的原因：在乱序执行时，前面的指令发生例外时，后面的指令已经执行完并修改了寄存器或存储单元
  在下面的例子中，没有任何相关，ADDF和SUBF指令可以比DIVF先结束。如果在ADDF结束后DIVF发生例外，此时无法恢复例外现场
  记分板和Tomasulo算法中都是非精确例外
只要保证后面指令修改机器状态时，前面的指令都已不会发生例外即可
FDIV.D f0,f2,f4
FADD.D f10,f10,f8
FSUB.D f12,f12,f14
动态流水线的精确例外处理

## Slide 44
实现精确例外处理的一个办法是把后面指令对机器状态的修改延迟到前面指令都已经执行完
  有些指令在EX阶段也修改机器状态，如运算指令修改结果状态
  在执行阶段停止流水线会影响后面的指令执行
可以用一些缓冲器来临时保存执行结果，当前面所有指令执行完后, 再把保存在缓冲器中的结果写回到寄存器或存储器
  在流水线修改机器状态时（在执行或写回阶段）写到缓冲器
  增加提交（Commit）阶段，把缓冲器的内容写回到寄存器或存储器
  提交阶段只有前面指令都结束后才能进行
  有序提交：乱序执行，有序结束
  所用的缓冲器通常被称为Reorder Buffer（ROB）
在猜测执行中也用上述机制
  都是在某些情况不确定的情况下先执行，但留有反悔的余地
硬件支持动态流水线的精确例外处理

## Slide 45
内容: 目标地址（存数地址或寄存器号）、 值、 操作类型
写回时写回到ROB, 因此后面指令有可能从ROB读操作数
使用ROB号作为重命名号（原来使用保留站号），一条指令的结果寄存器被重命名为其结果ROB号
  保留站重命名源寄存器号,
  ROB重命名结果寄存器号
提交时把结果写回寄存器或存储器
只要一条指令没有提交, 它就不会对寄存器或存储器的内容进行修改，在一条指令没有提交之前很容易取消该指令（由于前面指令发生了例外或由于猜测执行不正确）
ROB可以和Write Buffer合并
指令重排序缓存Reorder Buffer （ROB）

## Slide 46
加法保留站
浮点寄存器
乘法保留站
浮点加/减法器
浮点乘/除法器
定点/访存
部件
指令队列
0 | 0 | 0.0
1 | 0 | 1.0
2 | 0 | 2.0
3 | 0 | 3.0
FDIV.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
FADD.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
 | OP | Qj | Vj | Qk | Vk
 | OP | Qj | Vj | Qk | Vk
4 |  |  | 
3 |  |  | 
2 |  |  | 
1 |  |  | 
修改寄存器
增加ROB的流水线

## Slide 47: 没有ROB的流水线
加法保留站
浮点寄存器
乘法保留站
浮点加/减法器
浮点乘/除法器
定点/访存
部件
指令队列
0 | 0 | 0.0
1 | 0 | 1.0
2 | 0 | 2.0
3 | 0 | 3.0
FDIV.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
FADD.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
3 | OP | Qj | Vj | Qk | Vk
2 |  |  |  |  | 
1 |  |  |  |  | 
6 | OP | Qj | Vj | Qk | Vk
5 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 

## Slide 48: 例子
fdiv.d $f0, $f1, $f2
fmul.d $f3, $f0, $f2
fadd.d $f0, $f1, $f2
fmul.d $f3, $f0, $f2

## Slide 49
加法保留站
浮点寄存器
乘法保留站
浮点加/减法器
浮点乘/除法器
定点/访存
部件
指令队列
0 | 1 | 0.0
1 | 0 | 1.0
2 | 0 | 2.0
3 | 0 | 3.0
FDIV.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
FADD.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
1 | div | 0 | 1.0 | 0 | 2.0
4 |  |  | 
3 |  |  | 
2 |  |  | 
1 | div | f0 | 
修改寄存器
例子
DIV发射，F1, F2都准备好
结果总线

## Slide 50
加法保留站
浮点寄存器
乘法保留站
浮点加/减法器
浮点乘/除法器
定点/访存
部件
指令队列
0 | 1 | 0.0
1 | 0 | 1.0
2 | 0 | 2.0
3 | 2 | 3.0
FDIV.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
FADD.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
1 | fdiv | 0 | 1.0 | 0 | 2.0
2 | fmul | 1 |  | 0 | 2.0
4 |  |  | 
3 |  |  | 
2 | fmul | f3 | 
1 | fdiv | f0 | 
修改寄存器
例子
结果总线
DIV发射，F1, F2都准备好
MUL1发射，F0等待1号RB的结果

## Slide 51
加法保留站
浮点寄存器
乘法保留站
浮点加/减法器
浮点乘/除法器
定点/访存
部件
指令队列
0 | 3 | 0.0
1 | 0 | 1.0
2 | 0 | 2.0
3 | 2 | 3.0
FDIV.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
FADD.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
1 | fdiv | 0 | 1.0 | 0 | 2.0
2 | fmul | 1 |  | 0 | 2.0
3 | fadd | 0 | 1.0 | 0 | 2.0
4 |  |  | 
3 | fadd | f0 | 
2 | fmul | f3 | 
1 | fdiv | f0 | 
修改寄存器
例子
结果总线
DIV发射，F1, F2都准备好
MUL1发射，F0等待1号RB的结果
ADD发射，F1, F2都准备好

## Slide 52
加法保留站
浮点寄存器
乘法保留站
浮点加/减法器
浮点乘/除法器
定点/访存
部件
指令队列
0 | 3 | 0.0
1 | 0 | 1.0
2 | 0 | 2.0
3 | 4 | 3.0
FDIV.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
FADD.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
1 | fdiv | 0 | 1.0 | 0 | 2.0
2 | fmul | 1 |  | 0 | 2.0
4 | fmul | 3 |  | 0 | 2.0
3 | fadd | 0 | 1.0 | 0 | 2.0
4 | fmul | f3 | 
3 | fadd | f0 | 
2 | fmul | f3 | 
1 | fdiv | f0 | 
修改寄存器
例子
结果总线
DIV发射，F1, F2都准备好
MUL1发射，F0等待1号RB的结果
ADD发射，F1, F2都准备好
MUL2发射, F0等待3号RB的结果

## Slide 53
加法保留站
浮点寄存器
乘法保留站
浮点加/减法器
浮点乘/除法器
定点/访存
部件
指令队列
0 | 3 | 0.0
1 | 0 | 1.0
2 | 0 | 2.0
3 | 4 | 3.0
FDIV.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
FADD.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
1 | fdiv | 0 | 1.0 | 0 | 2.0
2 | fmul | 1 |  | 0 | 2.0
4 | fmul | 0 | 3.0 | 0 | 2.0
4 | fmul | f3 | 
3 | fadd | f0 | 3.0
2 | fmul | f3 | 
1 | fdiv | f0 | 
修改寄存器
例子
结果总线（3，3.0）
DIV发射，F1, F2都准备好
MUL1发射，F0等待1号RB的结果
ADD发射，F1, F2都准备好
MUL2发射, F0等待3号RB的结果
ADD写回

## Slide 54
加法保留站
浮点寄存器
乘法保留站
浮点加/减法器
浮点乘/除法器
定点/访存
部件
指令队列
0 | 3 | 0.0
1 | 0 | 1.0
2 | 0 | 2.0
3 | 4 | 3.0
FDIV.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
FADD.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
2 | fmul | 0 | 0.5 | 0 | 2.0
4 | fmul | 0 | 3.0 | 0 | 2.0
4 | fmul | f3 | 
3 | fadd | f0 | 3.0
2 | fmul | f3 | 
1 | fdiv | f0 | 0.5
修改寄存器
例子
结果总线（1，0.5）
DIV发射，F1, F2都准备好
MUL1发射，F0等待1号RB的结果
ADD发射，F1, F2都准备好
MUL2发射, F0等待3号RB的结果
ADD写回
DIV写回

## Slide 55
加法保留站
浮点寄存器
乘法保留站
浮点加/减法器
浮点乘/除法器
定点/访存
部件
指令队列
0 | 3 | 0.5
1 | 0 | 1.0
2 | 0 | 2.0
3 | 4 | 3.0
FDIV.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
FADD.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
2 | fmul | 0 | 0.5 | 0 | 2.0
4 | fmul | f3 | 6.0
3 | fadd | f0 | 3.0
2 | fmul | f3 | 
1 |  |  | 
修改寄存器
例子
结果总线（4，6.0）
DIV发射，F1, F2都准备好
MUL1发射，F0等待1号RB的结果
ADD发射，F1, F2都准备好
MUL2发射, F0等待3号RB的结果
ADD写回
DIV写回
DIV 提交（写回寄存器）, MUL2写回

## Slide 56
加法保留站
浮点寄存器
乘法保留站
浮点加/减法器
浮点乘/除法器
定点/访存
部件
指令队列
0 | 3 | 0.5
1 | 0 | 1.0
2 | 0 | 2.0
3 | 4 | 3.0
FDIV.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
FADD.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
4 | fmul | f3 | 6.0
3 | fadd | f0 | 3.0
2 | fmul | f3 | 1.0
1 |  |  | 
修改寄存器
例子
结果总线（2，1.0）
DIV发射，F1, F2都准备好
MUL1发射，F0等待1号RB的结果
ADD发射，F1, F2都准备好
MUL2发射, F0等待3号RB的结果
ADD写回
DIV写回
DIV 提交（写回寄存器）, MUL2写回
MUL1写回

## Slide 57
加法保留站
浮点寄存器
乘法保留站
浮点加/减法器
浮点乘/除法器
定点/访存
部件
指令队列
0 | 3 | 0.5
1 | 0 | 1.0
2 | 0 | 2.0
3 | 4 | 1.0
FDIV.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
FADD.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
4 | fmul | f3 | 6.0
3 | fadd | f0 | 3.0
2 |  |  | 
1 |  |  | 
修改寄存器
例子
结果总线
DIV发射，F1, F2都准备好
MUL1发射，F0等待1号RB的结果
ADD发射，F1, F2都准备好
MUL2发射, F0等待3号RB的结果
ADD写回
DIV写回
DIV 提交（写回寄存器）, MUL2写回
MUL1写回
MUL1提交

## Slide 58
加法保留站
浮点寄存器
乘法保留站
浮点加/减法器
浮点乘/除法器
定点/访存
部件
指令队列
0 | 0 | 3.0
1 | 0 | 1.0
2 | 0 | 2.0
3 | 4 | 1.0
FDIV.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
FADD.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
4 | fmul | f3 | 6.0
3 |  |  | 
2 |  |  | 
1 |  |  | 
修改寄存器
例子
结果总线
DIV发射，F1, F2都准备好
MUL1发射，F0等待1号RB的结果
ADD发射，F1, F2都准备好
MUL2发射, F0等待3号RB的结果
ADD写回
DIV写回
DIV 提交（写回寄存器）, MUL2写回
MUL1写回
MUL1提交
ADD提交

## Slide 59
加法保留站
浮点寄存器
乘法保留站
浮点加/减法器
浮点乘/除法器
定点/访存
部件
指令队列
0 | 0 | 3.0
1 | 0 | 1.0
2 | 0 | 2.0
3 | 0 | 6.0
FDIV.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
FADD.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
4 |  |  | 
3 |  |  | 
2 |  |  | 
1 |  |  | 
修改寄存器
例子
结果总线
DIV发射，F1, F2都准备好
MUL1发射，F0等待1号RB的结果
ADD发射，F1, F2都准备好
MUL2发射, F0等待3号RB的结果
ADD写回
DIV写回
DIV 提交（写回寄存器）, MUL2写回
MUL1写回
MUL1提交
ADD提交
MUL2提交

## Slide 60: 假设ADD发生了溢出例外

## Slide 61
加法保留站
浮点寄存器
乘法保留站
浮点加/减法器
浮点乘/除法器
定点/访存
部件
指令队列
0 | 3 | 0.5
1 | 0 | 1.0
2 | 0 | 2.0
3 | 4 | 1.0
FDIV.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
FADD.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
4 | fmul | f3 | 6.0
3 | fadd | f0 | ex
2 |  |  | 
1 |  |  | 
修改寄存器
例子
结果总线
DIV发射，F1, F2都准备好
MUL1发射，F0等待1号RB的结果
ADD发射，F1, F2都准备好
MUL2发射, F0等待3号RB的结果
ADD写回
DIV写回
DIV 提交（写回寄存器）, MUL2写回
MUL1写回
MUL1提交

## Slide 62
加法保留站
浮点寄存器
乘法保留站
浮点加/减法器
浮点乘/除法器
定点/访存
部件
指令队列
0 | 0 | 0.5（fdiv写）
1 | 0 | 1.0
2 | 0 | 2.0
3 | 0 | 1.0（fmul1写）
FDIV.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
FADD.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
4 |  |  | 
3 |  |  | 
2 |  |  | 
1 |  |  | 
修改寄存器
例子
结果总线
DIV发射，F1, F2都准备好
MUL1发射，F0等待1号RB的结果
ADD发射，F1, F2都准备好
MUL2发射, F0等待3号RB的结果
ADD写回
DIV写回
DIV 提交（写回寄存器）, MUL2写回
MUL1写回
MUL1提交
ADD提交

## Slide 63: 龙芯1号把ROB和指令队列合并
加法保留站
浮点寄存器
乘法保留站
浮点加/减法器
浮点乘/除法器
定点/访存
部件
指令队列
0 | 0 | 0.0
1 | 0 | 1.0
2 | 0 | 2.0
3 | 0 | 3.0
FDIV.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
FADD.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
3 | OP | Qj | Vj | Qk | Vk
2 |  |  |  |  | 
1 |  |  |  |  | 
6 | OP | Qj | Vj | Qk | Vk
5 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
写存储器
Commit总线

## Slide 64
加法保留站
浮点寄存器
乘法保留站
浮点加/减法器
浮点乘/除法器
定点/访存
部件
指令队列
0 | 0 | 0.0
1 | 0 | 1.0
2 | 0 | 2.0
3 | 0 | 3.0
FDIV.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
FADD.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
 | OP | Qj | Vj | Qk | Vk
 | OP | Qj | Vj | Qk | Vk
4 |  |  | 
3 |  |  | 
2 |  |  | 
1 |  |  | 
修改寄存器
增加ROB的流水线

## Slide 65
取指：……
译码：……
发射：把操作队列的指令根据操作类型送到保留站（如果保留站以及ROB有空），并在ROB中指定一项作为临时保存该指令结果之用；发射过程中读寄存器的值和结果状态域，如果结果状态域指出结果寄存器已被重命名到ROB，则读ROB
执行：如果所需的操作数都准备好，则执行，否则根据结果ROB号侦听结果总线并接收结果总线的值
写回：把结果送到结果总线，释放保留站；ROB根据结果总线修改相应项
提交：如果队列中第一条指令的结果已经写回且没有发生例外，把该指令的结果从ROB写回到寄存器或存储器，释放ROB的相应项。如果队列头的指令发生了例外或是猜测错误的转移指令，清除操作队列以及ROB等
增加ROB的流水线

## Slide 66: Meltdown攻击的基本原理
攻击者在用户态执行一条访问系统空间的load指令，发生例外，相关例外信息存在ROB中，访问数据X（假设为一个字节）目标寄存器为R1，重命名到PR1，返回值存到PR1，提交时会被取消（不写到R1）
攻击者读取R1并从PR1中读到内容X，作为下标访问一个事先准备好的用户态数组A，A中被访问的的数据带到Cache中，其它数据仍在内存
非法load指令成为ROB头指令被提交，load指令及其后续指令被取消，但A[x]内容已经在Cache
攻击者访问数组A的所有数据并判断其延迟，其中有一个数据在Cache中，延迟最短，假设数组A第10号元素访问延迟最短，则X=10
  侧信道攻击
Meltdown攻击确实由乱序执行引起，但很容易规避
  Load操作执行阶段发生例外时，在ROB中置例外，但不要把返回值写入寄存器

## Slide 67: 动态流水线小结
有序进入、乱序执行（允许超车）、有序结束
主要数据结构
  保留站（发射队列）把有序变成乱序，临时存指令
  重命名寄存器用于消除WAW和WAR相关，保存未提交的临时结果，临时存数据
  ROB把乱序重新变成有序
乱序的能力和有关队列大小紧密相关
  现代高性能CPU一般都有数百条指令在流水线中乱序执行

## Slide 68: 作 业