## Slide 1: 计算机体系结构
胡伟武、汪文祥

## Slide 2
龙芯2号处理器核结构图

## Slide 3
多发射数据通路
乱序执行的关键技术
动态调度流水线数据通路
  保留站的组织
  寄存器与保留站的关系
  寄存器重命名方法
常见处理器的数据通路
多发射结构数据通路
龙芯2号多发射结构简介

## Slide 4: 乱序执行的关键技术

## Slide 5
指令级并行的关键技术
指令流水线: 时间重叠
多发射: 空间重复
乱序执行（有序结束）: 充分利用资源
  动态调度：前面指令因相关而等待时，后面的可继续前进。
  转移猜测：在转移条件确定前，猜测某个分支取指并执行
  非阻塞访存：提高访存指令执行效率，减少访存阻塞

## Slide 6
动态调度技术
动态调度的主要作用及其思想
  把读寄存器从译码中区分开来，并利用保留站等指令缓存技术避免前面的阻塞的指令影响后面指令的执行
  通过ROB对执行完的指令重新排序实现有序结束
  利用寄存器重命名技术保存未提交的临时结果，消除WAW和WAR相关并支持猜测性执行
有序进入、乱序执行、有序结束

## Slide 7: 影响动态调度的主要因素
指令缓存的结构
  独立保留站
  组保留站
  全局保留站
读取寄存器内容的时间
  保留站前读
  保留站后读
寄存器重命名的方法
  重命名寄存器和物理寄存器分开
  重命名寄存器和物理寄存器合并

## Slide 8: 保留站的组织

## Slide 9
EU
EU
EU
EU
译 码
相关检查及发射
相关检查及发射
相关检查及发射
相关检查及发射
指令队列
保留站
保留站
保留站
保留站
EU
EU
EU
EU
译 码
相关检查及发射
相关检查及发射
指令队列
保留站
保留站
EU
EU
EU
EU
译 码
相关检查及发射
指令队列
保留站
指令缓存结构
保留站组织
  独立保留站：每个功能部件一个保留站
  分组保留站：多个功能部件共享保留站
  全局保留站：所有功能部件共享保留站

## Slide 10: 独立保留站
每个功能部件都有自己的保留站
  每个保留站项数较少，只要一个写入端口一个读出端口，输出选择比较简单
  保留站利用率低，可能忙的忙死甚至引起堵塞，闲的闲死
  结果总线送到所有保留站，连线长，结果写回可能需要单独一拍
  CDC6600每个EU一项保留站
  IBM360/91中浮点加减部件两项，浮点乘法部件3项保留站
  PowerPC 620三个定点一个浮点部件每个两项保留站
  龙芯1号三个定点两个浮点部件每个两项保留站
EU
EU
EU
EU
译 码
相关检查及发射
相关检查及发射
相关检查及发射
相关检查及发射
指令队列
保留站
保留站
保留站
保留站

## Slide 11: 分组保留站
同组的功能部件共享保留站
  每个保留站项数较多，每个保留站需要多个写入端口多个读出口，保留站读出可能需要单独一拍
  保留站效率较高
  结果总线不用送到每个功能部件
  一般划分时考虑定点、浮点、访存
  R10000定点、浮点、访存各16项
  Alpha 21264定点20项、浮点15项
  PA8700运算和访存各28项，还起到ROB作用
  Godson-2采用组保留站
EU
EU
EU
EU
译 码
相关检查及发射
相关检查及发射
指令队列
保留站
保留站

## Slide 12: 全局保留站
所有功能部件共享一个保留站
  保留站项数很多，读出写入端口都很多，保留站读出时间长，保留站控制很复杂
  保留站效率很高
  结果总线只送到全局保留站
  Pentium Pro的全局保留站有20项
EU
EU
EU
EU
译 码
相关检查及发射
指令队列
保留站

## Slide 13: 不同处理器的保留站组织
独立保留站 | 分组保留站 | 全局保留站
Power1(1990) Nx586(1994) PowerPC 603(1993) PowerPC 604(1995) PowerPC 620(1996) Am 2900 sup (1995) Am K5 (1995) Godson-1 (2001) | ES/9000 Power2 (1993) R10000(1996) PM1(Sparc64) (1995) HP PA8700(1998) Alpha 21264 (1998) Godson-2 (2003) AMD K7 (1999) AMD K8 (2003) | Penium Pro/II/III (1995) Pentium-M(2003) Core (2006)

## Slide 14: 不同处理器的保留站总项数比较
处理器 | 保留站总项数
PowerPC 603(1993) | 3
PowerPC 604(1995) | 12
PowerPC 620(1996) | 15
Nx586(1994) | 42
K5(1995) | 14
PM1(Sparc64)(1995) | 36
Pentium Pro(1995) | 20
R10000(1996) | 48
PA8000(1996) | 56
Alpha 21264 | 35
AMD K7/K8 | 54/60
Intel Core | 32
Godson-2 | 32

## Slide 15: 寄存器与保留站的关系

## Slide 16
读取寄存器值的时机
保留站前读寄存器
  操作数没准备好就读寄存器，保留站中需要存储数据
EU
EU
EU
EU
指令队列及译码
保留站及发射
保留站及发射
保留站及发射
保留站及发射
寄存器
EU
EU
EU
EU
指令队列及译码
保留站及发射
保留站及发射
保留站及发射
保留站及发射
寄存器
保留站后读寄存器
  操作数全部准备号后才能读寄存器，保留站不用存储数据

## Slide 17: 保留站前读寄存器
寄存器的输出作为保留站的输入
  操作数没有准备好就读寄存器，保留站侦听结果总线获取没写回的值
  有序读寄存器
  保留站中值的来源：寄存器、重命名寄存器、进入保留站时侦听、进入保留站后侦听
  保留站中有值域，因此较复杂
  寄存器读端口数为发射宽度
EU
EU
EU
EU
指令队列及译码
保留站及发射
保留站及发射
保留站及发射
保留站及发射
寄存器

## Slide 18: 保留站后读寄存器
保留站的输出作为寄存器的输入
  保留站确信所有值都已经准备好后再读寄存器，有可能有Forward的情况
  乱序读寄存器
  保留站中没有值域，比较简单
  寄存器读端口数为相应功能部件数
  保留站后读寄存器减少了一次从寄存器到保留站的值（高达256或512位）拷贝，大幅降低了功耗，现代处理器均采用该结构（Intel从Haswell开始转向该结构）
EU
EU
EU
EU
指令队列及译码
保留站及发射
保留站及发射
保留站及发射
保留站及发射
寄存器

## Slide 19: 保留站前（后）读寄存器的处理器
保留站后读寄存器减少了一次从寄存器到保留站的值（高达256或512位）拷贝，大幅降低了功耗
保留站前读寄存器 | 保留站后读寄存器
IBM360/91(1967) PowerPC 603(1993) PowerPC 604(1993) PowerPC 605(1993) PowerPC 620(1996) Am 2900 sup.(1995) Am K5(1995) PM-1(Sparc64)(1995) Pentium Pro(1995) Intel Core (2006) Godson-1 | CDC 6600(1964) Power1(1990) Power2(1993) Lighting(1991) ES/9000(1992) Nx586(1994) PA8000(1996) R10000(1996) Alpha 21264(1997) Intel Netburst (2001) AMD K7/K8 (2006) Godson-2

## Slide 20: 寄存器重命名方法

## Slide 21
寄存器重命名技术
双重作用
  例外或转移猜测错误时取消后面操作
  解决WAR和WAW相关
核心思想
  一个操作写寄存器时重命名到其他寄存器
  一个操作结束时再写到结构寄存器

## Slide 22: 重命名的方法
重命名的方法多种多样，不拘一格
  软件重命名
  重命名到保留站
  重命名到ROB
  重命名到发射队列
  建立物理寄存器到逻辑寄存器的映射
总之只要找到一个地方临时放一下数据

## Slide 23
LD F0 0 R1
MULTD F4 F0 F2
SD F4 0 R1
LD F0 0 R1
MULTD F4 F0 F2
SD F4 0 R1
LD F0 0 R1
MULTD F4 F0 F2
SD F4 0 R1
LD F6 0 R1
MULTD F8 F6 F2
SD F8 0 R1
软件寄存器重命名

## Slide 24
0 | 0 | 0.0
1 | 0 | 1.0
2 | 0 | 2.0
3 | 0 | 3.0
FDIV.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
FADD.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
 | OP | Qj | Vj | Qk | Vk
 | OP | Qj | Vj | Qk | Vk
4 |  |  | 
3 |  |  | 
2 |  |  | 
1 |  |  | 
加法保留站
浮点寄存器
乘法保留站
浮点加/减法器
浮点乘/除法器
定点/访存
部件
指令队列
修改寄存器
重命名到ROB

## Slide 25: 重命名到保留站
加法保留站
浮点寄存器
乘法保留站
浮点加/减法器
浮点乘/除法器
定点/访存
部件
指令队列
0 | 0 | 0.0
1 | 0 | 1.0
2 | 0 | 2.0
3 | 0 | 3.0
FDIV.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
FADD.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
3 | OP | Qj | Vj | Qk | Vk
2 |  |  |  |  | 
1 |  |  |  |  | 
6 | OP | Qj | Vj | Qk | Vk
5 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 

## Slide 26: 重命名到指令发射队列
0 | 0 | 0.0
1 | 0 | 1.0
2 | 0 | 2.0
3 | 0 | 3.0
FDIV.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
FADD.D F0, F1, F2
FMUL.D F3, F0, F2
3 | OP | Qj | Vj | Qk | Vk
2 |  |  |  |  | 
1 |  |  |  |  | 
6 | OP | Qj | Vj | Qk | Vk
5 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
加法保留站
浮点寄存器
乘法保留站
浮点加/减法器
浮点乘/除法器
定点/访存
部件
指令队列
写存储器
Commit总线

## Slide 27
建立逻辑寄存器到物理寄存器的映射
物理寄存器比结构寄存器（32项）多，根据需要分配给逻辑寄存器，通过重命名表建立映射关系
  可以用CAM或RAM的方法，以CAM的方法为例
  项数与物理寄存器一样
重命名表主要包括三个域
  name：相应的逻辑寄存器号
  state：EMPTY：表示该寄存器没有被重命名（重命名后又已经被释放）；MAPPED：表示已经被重命名但结果没有写回；WRITEBACK：表示结果已经写回物理寄存器但没有提交到结构寄存器；COMMIT：表示结果已被确认
  valid：在一个逻辑寄存器对应多个物理寄存器的情况下表示最新映射
ADD R1 R1 1
ADD R1 R1 1
ADD R1 R1 1
ADD R1 R1 1
ADD PR32 PR1 1
ADD PR33 PR32 1
ADD PR34 PR33 1
ADD PR35 PR34 1
查表

## Slide 28
 | name | state | valid
63 |  | empty | 
62 |  | empty | 
61 |  | empty | 
60 |  | empty | 
 | ...... |  | 
... |  |  | 
36 |  | empty | 
35 |  | empty | 
34 |  | empty | 
33 |  | empty | 
32 |  | empty | 
31 | 31 | cmt | 1
30 | 30 | cmt | 1
 | ...... |  | 
... |  |  | 
3 | 3 | cmt | 1
2 | 2 | cmt | 1
1 | 1 | cmt | 1
0 | 0 | cmt | 1
 | name | state | valid
63 |  | empty | 
62 |  | empty | 
61 |  | empty | 
60 |  | empty | 
 | ...... |  | 
... |  |  | 
36 |  | empty | 
35 |  | empty | 
34 |  | empty | 
33 |  | empty | 
32 | 1 | map | 1
31 | 31 | cmt | 1
30 | 30 | cmt | 1
 | ...... |  | 
... |  |  | 
3 | 3 | cmt | 1
2 | 2 | cmt | 1
1 | 1 | cmt | 0
0 | 0 | cmt | 1
 | name | state | valid
63 |  | empty | 
62 |  | empty | 
61 |  | empty | 
60 |  | empty | 
 | ...... |  | 
... |  |  | 
36 |  | empty | 
35 |  | empty | 
34 |  | empty | 
33 | 1 | map | 1
32 | 1 | map | 0
31 | 31 | cmt | 1
30 | 30 | cmt | 1
 | ...... |  | 
... |  |  | 
3 | 3 | cmt | 1
2 | 2 | cmt | 1
1 | 1 | cmt | 0
0 | 0 | cmt | 1
 | name | state | valid
63 |  | empty | 
62 |  | empty | 
61 |  | empty | 
60 |  | empty | 
 | ...... |  | 
... |  |  | 
36 |  | empty | 
35 |  | empty | 
34 | 1 | map | 1
33 | 1 | map | 0
32 | 1 | map | 0
31 | 31 | cmt | 1
30 | 30 | cmt | 1
 | ...... |  | 
... |  |  | 
3 | 3 | cmt | 1
2 | 2 | cmt | 1
1 | 1 | cmt | 0
0 | 0 | cmt | 1
 | name | state | valid
63 |  | empty | 
62 |  | empty | 
61 |  | empty | 
60 |  | empty | 
 | ...... |  | 
... |  |  | 
36 |  | empty | 
35 | 1 | map | 1
34 | 1 | map | 0
33 | 1 | map | 0
32 | 1 | map | 0
31 | 31 | cmt | 1
30 | 30 | cmt | 1
 | ...... |  | 
... |  |  | 
3 | 3 | cmt | 1
2 | 2 | cmt | 1
1 | 1 | cmt | 0
0 | 0 | cmt | 1
物理寄存器堆重命名表结构及变化
重命名表用CAM的方法，项数与物理寄存器数量一样（本例为64个）
  每条指令为目标结构寄存器分配一个新的物理寄存器，一个逻辑寄存器可能对应多个物理寄存器
  任何一个逻辑寄存器有且仅有一个处于COMMIT（表示补课撤销的确定值）状态，有且仅有一个Valid=1（表示最新值）
连续重命名四条“ADD R1, R1, 1”指令的状态变化

## Slide 29
 | name | state | valid
63 |  | empty | 
62 |  | empty | 
61 |  | empty | 
60 |  | empty | 
 | ...... |  | 
... |  |  | 
36 |  | empty | 
35 | 1 | map | 1
34 | 1 | map | 0
33 | 1 | map | 0
32 | 1 | map | 0
31 | 31 | cmt | 1
30 | 30 | cmt | 1
 | ...... |  | 
... |  |  | 
3 | 3 | cmt | 1
2 | 2 | cmt | 1
1 | 1 | cmt | 0
0 | 0 | cmt | 1
物理寄存器堆重命名表结构及变化
第2条“ADD R1, R1, 1”执行完写回后重命名表的状态（可以乱序执行和写回，此处假设第2条先写回）
四条“ADD R1, R1, 1”均执行完写回后重命名表的状态，此时后续指令再读R1可以直接从PR35读
第1条“ADD R1, R1, 1”提交后重命名表的状态（必须有序提交，释放原处于COMMIT状态的PR1）
假设第2条“ADD R1, R1, 1”提交后，第3条“ADD R1, R1, 1”发生例外，提交后重命名表的状态
 | name | state | valid
63 |  | empty | 
62 |  | empty | 
61 |  | empty | 
60 |  | empty | 
 | ...... |  | 
... |  |  | 
36 |  | empty | 
35 | 1 | map | 1
34 | 1 | map | 0
33 | 1 | wtbk | 0
32 | 1 | map | 0
31 | 31 | cmt | 1
30 | 30 | cmt | 1
 | ...... |  | 
... |  |  | 
3 | 3 | cmt | 1
2 | 2 | cmt | 1
1 | 1 | cmt | 0
0 | 0 | cmt | 1
 | name | state | valid
63 |  | empty | 
62 |  | empty | 
61 |  | empty | 
60 |  | empty | 
 | ...... |  | 
... |  |  | 
36 |  | empty | 
35 | 1 | wtbk | 1
34 | 1 | wtbk | 0
33 | 1 | wtbk | 0
32 | 1 | wtbk | 0
31 | 31 | cmt | 1
30 | 30 | cmt | 1
 | ...... |  | 
... |  |  | 
3 | 3 | cmt | 1
2 | 2 | cmt | 1
1 | 1 | cmt | 0
0 | 0 | cmt | 1
 | name | state | valid
63 |  | empty | 
62 |  | empty | 
61 |  | empty | 
60 |  | empty | 
 | ...... |  | 
... |  |  | 
36 |  | empty | 
35 | 1 | wtbk | 1
34 | 1 | wtbk | 0
33 | 1 | wtbk | 0
32 | 1 | cmt | 0
31 | 31 | cmt | 1
30 | 30 | cmt | 1
 | ...... |  | 
... |  |  | 
3 | 3 | cmt | 1
2 | 2 | cmt | 1
1 |  | empty | 
0 | 0 | cmt | 1
 | name | state | valid
63 |  | empty | 
62 |  | empty | 
61 |  | empty | 
60 |  | empty | 
 | ...... |  | 
... |  |  | 
36 |  | empty | 
35 |  | empty | 
34 |  | empty | 
33 | 1 | cmt | 1
32 |  | empty | 
31 | 31 | cmt | 1
30 | 30 | cmt | 1
 | ...... |  | 
... |  |  | 
3 | 3 | cmt | 1
2 | 2 | cmt | 1
1 |  | empty | 
0 | 0 | cmt | 1

## Slide 30
硬件重命名的分类
重命名寄存器和结构寄存器分开
  重命名到保留站、ROB、专门的重命名寄存器、发射队列
重命名寄存器和结构寄存器不分开：建立逻辑寄存器到物理寄存器的映射
  为每个逻辑寄存器动态分配物理寄存器，需要建立逻辑寄存器和物理寄存器之间的映射表
  映射表可以是RAM的方式，即有逻辑寄存器那么多项，也可以是CAM的方式，即有物理寄存器那么多项
  使用物理寄存器堆减少了一次从提交时重命名寄存器到结构寄存器的值（高达256或512位）拷贝，大幅降低了功耗

## Slide 31
EU
EU
EU
EU
指令队列及译码
保留站及发射
保留站及发射
保留站及发射
保留站及发射
结构寄存器
重命名寄存器
独立重命名寄存器
译码阶段
延迟很长

## Slide 32
独立重命名寄存器的重命名算法（1）
假设保留站前读寄存器
译码阶段
  为目标寄存器分配一个空闲的重命名寄存器（保留栈、ROB或独立的重命名寄存器）
  为源寄存器找到相应的重命名或结构寄存器号
  读操作数（注意三种操作数来源）并送入保留站
发射阶段
  在保留站中找操作数准备好的操作进行运算，不涉及重命名
执行阶段
  执行结果写回到重命名寄存器
  写回到侦听该重命名寄存器值的保留站
  不写回结构寄存器

## Slide 33: 独立重命名寄存器的重命名算法（2）
提交阶段
  把重命名寄存器的值写回到相应的结构寄存器
  释放相应的重命名寄存器
转移猜错或例外
  取消后面的已经建立的重命名关系
  把结构寄存器的状态都置为有效
  把重命名寄存器的状态都置为空

## Slide 34: 独立重命名寄存器的重命名算法（3）
重命名寄存器的状态
  EMPTY：表示该寄存器没有被重命名（或重命名后又已经被释放）
  MAPPED：表示已经被重命名但结果没有写回
  WRITEBACK：表示结果已经写回重命名寄存器但没有提交到结构寄存器
结构寄存器的状态
  VALID：表示相应寄存器的值可用
  INVALID：表示相应寄存器的值不可用
映射关系
  在结构寄存器中增加一个指向重命名寄存器的重命名寄存器号域（如ROB号）

## Slide 35
EU
EU
EU
EU
指令队列、译码及重命名表
保留站
保留站
物理寄存器堆
建立结构寄存器到物理寄存器堆的映射

## Slide 36
使用物理寄存器堆的重命名算法（1）
假设保留站后读寄存器
译码阶段
  把目标寄存器映射到一个空闲的物理寄存器
  为源寄存器根据依赖关系找到相应的物理寄存器号
  把重命名后的寄存器号写入保留站
发射阶段
  判断所需的操作数是否已经准备好，或（Forwarding情况下）正在写回
  从物理寄存器或结果总线中读寄存器的值
执行阶段
  执行结果根据目标物理寄存器号写回到物理寄存器
  不用写回到保留站

## Slide 37
使用物理寄存器堆的重命名算法（2）
提交阶段
  修改重命名表确认目标寄存器的重命名关系
  释放老的目标寄存器重命名关系
转移猜错或例外
  修改重命名表取消后面的已经建立的重命名关系
  把状态为MAPPED或WRITEBACK的都置为EMPTY
  确认状态为COMMIT的映射为相应逻辑寄存器的最新映射

## Slide 38
使用物理寄存器堆的重命名算法（3）
核心是重命名表
  可以用CAM或RAM的方法，以CAM的方法为例
  项数与物理寄存器一样
主要包括三个域
  name：相应的逻辑寄存器号
  state：EMPTY：表示该寄存器没有被重命名（重命名后又已经被释放）；MAPPED：表示已经被重命名但结果没有写回；WRITEBACK：表示结果已经写回重命名寄存器但没有提交到结构寄存器；COMMIT：表示结果已经被确认
  valid：在一个逻辑寄存器对应多个物理寄存器的情况下表示最新映射
 | name | state | valid
63 |  | empty | 
62 |  | empty | 
61 |  | empty | 
60 |  | empty | 
 | ...... |  | 
... |  |  | 
36 |  | empty | 
35 | 1 | wtbk | 1
34 | 1 | wtbk | 0
33 | 1 | wtbk | 0
32 | 1 | cmt | 0
31 | 31 | cmt | 1
30 | 30 | cmt | 1
 | ...... |  | 
... |  |  | 
3 | 3 | cmt | 1
2 | 2 | cmt | 1
1 |  | empty | 
0 | 0 | cmt | 1

## Slide 39: 不同处理器的重命名方法
使用物理寄存器堆 | 单独的重命名寄存器 | 
 | 专设重命名寄存器 | 重命名到ROB
Power1(1990) Power2(1993) ES/9000 nX586 PM1(Sparc64,1995) R10000 R12000 Alpha 21264(1998) AMD K8 FP Godson-2(2003) | PowerPC 603(1993) PowerPC 604(1995) PowerPC 620(1996) Power3(1998) PA8000 PA8200 PA8500 AMD K8 Int | Am29000 (1995) K5(1995) M1(1995) K6(1997) Pentium Pro(1995) Pentium II(1997) Pentium III(1999) Intel Core Godson-1
使用物理寄存器堆减少了一次从重命名寄存器到结构寄存器的值（高达256或512位）拷贝，大幅降低了功耗

## Slide 40: 常见处理器的数据通路

## Slide 41: 乱序执行的数据通路
三方面考虑
  保留站结构（独立、分组、全局）
  读操作数时机（译码、发射）
  重命名方式（重命名寄存器与结构寄存器分开、不分开）
因此一共有12种组合

## Slide 42: 数据通路类型
保留站后读操作数可以减少一次源操作数拷贝（从寄存器到保留站）
物理寄存器堆可以减少一次结果操作数拷贝（从物理寄存器到结构寄存器）
 | 单项保留站 | 分组保留站 | 全局保留站
保留站前读操作数独立重命名寄存器 | PPC603, PPC604, PPC620, K5, Godson-1 |  | 
保留站前读操作数物理寄存器堆 |  |  | 
保留站后读操作数独立重命名寄存器 |  | PA-8700 | Pentium Pro
保留站后读操作数物理寄存器堆 | Apple M1/2（2×2）， 龙芯LA864（2×2） | Power4, Alpha 21264, MIPS R10000； AMD，Intel Lake系列(?)， 龙芯LA464/664 | Intel Haswell以前

## Slide 43
常见处理器的数据通路（早期）
CPU | 保留栈/队列/ROB | 寄存器 | 运算部件
龙芯2号 | In-flight window(64) Int. issue queue(16) FP issue queue(16) | Int. regfile (64 4w8r) FP regfile (64 4w8r) | arith./logic,shift/branch add/logic,shift/mult/div load/store FP madd/div/sqrt/comp/media/ FP madd/
ALPHA 21264 | In-flight window(80) Int. issue queue(20) FP issue queue(15) | 2 Int. regfile (80 4r6w) FP regfile (72, 4r4w) | arith./logic,shift/branch, mult. add/logic,shift/branch,MVI/PLZ arith./logic load/store arith./logic load/store FP add, div, sqrt FP mult.
MIPS R10000 | Integer queue(16) Address queue(16) FP queue(16) | Int. regfile (64 7r3w) Cond. file (64x1 2r3w) FP regfile(64 5r3w) | arith./logic,shift/branch arith./logic,mult/div FP add, sub,comp,conversion FP mult, div, sqrt load/store
HP PA-8700 | ALU Reorder Buffer(28) Memory Reorder Buffer(28) | Int. arch. reg. (32, 4w8r) Int. ren. reg. (56, 4w9r) FP arch. reg. (32, 4w8r) FP ren. reg. (56, 4w9r) | 2 arith./logic units 2 shift merge units 2 FP MAC units 2 FP div/sqrt units 2 load/store units
ULTRA SPARC-III | Instruction queue(20) Miss queue(4) | Int reg (144 3w7r) FP regfile (32, 5r4w) | 2 arith.,logic,shift branch load/store FP adder, graphic FP div/sqrt, mult, graphic
POWER 4 | fixed point & load/store (4x9) floating-point (4x5) Branch execution(1x12) CR logical(2x5) in flight win(200=20x5) | GPRS (80) FPRS (72) CRS (32) Link/count (16) FPSCR(20) XER(24) | 2 fixed-piont 2 floating-point 2 load/store 1 branch 1 CR

## Slide 44: 典型处理器的数据通路
 | Intel Sandybridge | AMD BullDozer | IBM Power7 | GS464E
前端 |  |  |  | 
取指宽度 | 16 字节/时钟周期 | 32 字节/时钟周期 | 8 指令/时钟周期 | 8 指令/时钟周期
一级指令缓存 | 32KB, 8 路, 64B/行 | 64KB, 2路, 64B/行 | 32KB, 4 路, 128B/行 | 64KB, 4 路, 64B/行
指令TLB | 128 项, 4 路, L1 ITLB | 72 项, 全相联, L1 ITLB 512 项, 4 路, L2 ITLB | 64 项, 2 路, L1 ITLB | 64 项, 全相联, L1 ITLB
分支预取 | BTB (8K-16K?项) 间接目标队列 (? 项) RAS (? 项) 循环检测 | 512 项, 4 路 L1 BTB 5120 项, 5 路 L2 BTB 512 项 间接目标队列 24 项 RAS 循环检测 | 8K 项本地 BHT 队列, 16K 项全局BHT 队列, 8K 项 全局 sel 队列 128 项间接目标队列 16 项 RAS | 8K项本地 BHT 队列 8K项全局BHT 队列 8K项 全局 sel 队列 128项间接目标队列 16项 RAS 循环检测
乱序执行 |  |  |  | 
Reorder缓存 | 168 项 | 128 项 | 120 项 | 128 项
发射队列 | 54-项 统一 | 60-项 浮点(共享) 40-项 定点, 访存 | 48-项 标准 | 32-项 浮点; 32-项 定点; 32-项 访存
寄存器重命名 | 160 定点; 144 浮点 | 96 定点; 160 浮点(双核共享) | 80 定点,浮点; 56 CR; 40 XER, 24 Link&Count | 128 定点; 128 浮点/向量; 16 Acc; 32 DSPCtrl; 32 FCR
执行单元 |  |  |  | 
执行单元个数 | ALU/LEA/Shift/128位 MUL/128位 Shift/256位FMUL/256位Blend + ALU/LEA/Shift/128位 ALU /128bit Shuffle/256位 FADD + ALU/Shift/Branch/ 128位 ALU/128bit Shuffle/256位 Shuffle/256位 Blend | ALU/IMUL/Branch + ALU/IDIV/Count + 128位FMAC/128位 IMAC + 128位FMAC/128位 XBAR + 128位 MMX + 128位 MMX/128位 FSTO | 2 定点 + 2 浮点/向量 + 1 转移 + 1 CR | 2 定点/转移/DSP + 2 浮点/向量
向量部件宽度 | 256位 | 128位 | 128位 | 256位

## Slide 45: 典型处理器的数据通路
 | Intel Sandybridge | AMD BullDozer | IBM Power7 | GS464E
访存执行单元 | 2 取+ 1 存 | 2 取/存 | 2 取/存 | 2 取/存
Load/Store队列 | 64-项 Load 队列, 36-项 Store队列 | 40-项 Load 队列, 24-项 Store 队列 | 32-项 Load队列, 32-项 Store 队列 | 64-项 取/存 队列
Load/Store 宽度 | 128 位 | 128 位 | 256 位 load, 128 位 Store | 256 位
TLB | 100项全相联, L1 DTLB, 512项4路, L2 TLB | 32项全相联, L1 DTLB, 1024项8路, L2 TLB | 64项全相联, L1 DTLB, 512项4路, L2 TLB | 256-项全相联, TLB 每项两页
一级数据缓存 | 32KB, 8 路, 64B/行 | 16KB, 4路, 64B/行 | 32KB, 8 路, 128B/行 | 64KB, 4 路, 64B/行
二级缓存 | 每核256KB, 8路, 64B/行 | 双核共享2MB, 16 路 | 每核256KB, 8路, 28B/行 | 每核256KB, 16路,64B/行
三级缓存 | 8个核20 MB | 4个核8 MB | 8个核32 MB | 4个核4 MB～8MB
一级数据缓存同时处理缺失请求数 | 10 | ? | 8 | Unified 16
二级缓存同时处理缺失请求数 | 16 | 23 | 24 | 
一级 Load-to-use 延迟 | 定点4时钟周期, 浮点/向量5时钟周期 | 4时钟周期 | 定点2时钟周期, 浮点/向量3 时钟周期 | 定点3时钟周期, 浮点/向量5 时钟周期
二级 Load-to-use 延迟 | 12 时钟周期 | 18-20 时钟周期 | 8 | 17 时钟周期

## Slide 47
Intel最近处理器的队列大小

## Slide 48: 龙芯LA664队列大小
 | LA464V | LA664
发射宽度 | 4 | 6
ROB项数 | 128 | 256
定点物理寄存器数 | 128 | 192
向量物理寄存器数 | 128 | 192
发射队列项数（访存+定点+向量） | 32+32+32 | 48+48+48
功能部件数（访存+定点+向量） | 2+4+2 | 4+4+4
load队列项数 | 64 | 80
store队列项数 | 48 | 64

## Slide 49: 多发射结构数据通路

## Slide 50: 多发射的情况
数据通路变宽
  Alpha21264：取指4条，发射6条，写回6条，Commit 11条
  寄存器读端口变多
  访存端口要求也增加，如Alpha有两个访存部件，通过倍频实现
同一拍发射的指令之间的相关
  如在重命名阶段发生同一拍之间的相关
流水线复杂度与发射宽度成平方关系
  如发射队列（保留站）变大*（读端口变多+侦听端口变多）
  如寄存器重命名端口变多*同一拍重命名指令相关

## Slide 51: 多发射时的寄存器重命名
假设开始时与逻辑寄存器R1,R2,R3对应的最近的物理寄存器分别为PR1,PR2,PR3, 在同一拍中对如下指令进行寄存器重命名：
  ADD R1，R1，R1
  ADD R1，R1，R1
  ADD R1，R1，R1
  ADD R1，R1，R1

## Slide 52: 单发射和多发射的寄存器重命名
查表
add r01,r01,r01
add r01,r01,r01
add r01,r01,r01
add r01,r01,r01
add pr32,pr01,pr01
add pr33,pr32,pr32
add pr34,pr33,pr33
add pr35,pr34,pr34
add pr32,pr01,pr01; add pr33,pr01,pr01; add pr34,pr01,pr01; add pr35,pr01,pr01
add r01,r01,r01; add r01,r01,r01; add r01,r01,r01; add r01,r01,r01
add pr32,pr01,pr01; add pr33,pr32,pr32; add pr34,pr33,pr33; add pr35,pr34,pr34
纠正
单发射只要“上下看”，多发射还要“左右看”
多发射要每次从表中找多个空项：延迟线性增加（vs. log增加）
查表

## Slide 53: 多发射的其它设计问题
同时提交多条指令
  重命名把有序变成无序，要除了“前后看”，还要“左右看”
  提交把无序变成有序，也要“左右看”：同一拍可以提交多条，第二条是否提交要看第一条是否提交，等等
指令发射和读寄存器
  多端口寄存器是物理设计的难点：会增加延迟、面积、功耗，四发射结构一般至少需要四写八读的寄存器堆
  指令发射逻辑：从保留站中同时找出多条数据准备好的指令，为了性能要适当考虑在数据准备好的情况下前面的指令先发射
多功能部件
  增加回端口：寄存器堆、重命名寄存器表、ROB、发射队列
  尤其是多访存部件会大大增加设计复杂度

## Slide 54: 龙芯2号多发射结构简介

## Slide 55: 龙芯2号数据通路（早期）
分组保留站
  定点、浮点
保留站后读操作数
物理寄存器堆

## Slide 56
龙芯2号处理器核结构图

## Slide 57
龙芯2号指令流水线
取指：根据程序计数器（PC）来访问指令Cache和指令TLB，如果TLB和Cache命中，就从指令Cache中取四条指令到指令寄存器
预译码：对分支指令进行转移猜测
译码：指令寄存器里的四条指令被译码成处理器内部指令格式
寄存器重命名：为每个逻辑目标寄存器分配一个物理寄存器，并且将逻辑源寄存器重命名为该寄存器最新映射的物理寄存器
调度：重命名后的指令被调度到定点或者浮点保留站中等待执行，同样也送到重排序队列（ROQ）中以保证按序完成，分支指令和访存指令还分别发送到分支队列和访存重排序队列
发射：从定点或浮点保留站中选取操作数都准备好的指令并发射，操作数没有准备好的指令在保留站侦听结果总线和前递总线
读寄存器：已发射的指令从物理寄存器堆中读取源操作数并发送到相应的功能单元
执行：根据指令要求进行运算，运算结果写回寄存器堆，并通知保留站和寄存器重命名表相应的物理寄存器已经写回，执行阶段可能需要多拍
提交：按照ROQ记录的程序顺序提交执行完的指令，每拍可提交四条指令，提交的指令送往寄存器重命名表用于确认它的目的寄存器的重命名关系并释放原来分配给同一逻辑寄存器的物理寄存器，送往访存队列允许那些提交的存数指令写入Cache 或内存

## Slide 58: 寄存器重命名
功能
  把逻辑寄存器号转化为物理寄存器号
  消除WAR和WAW相关，建立RAW相关关系
使用CAM寄存器重命名表，每项包括如下内容
  State：四个状态EMPTY、MAPPED、WRITEBACK、COMMIT
  Name：该物理寄存器对应的逻辑寄存器号
  valid：在多个物理寄存器对应一个逻辑寄存器时表示哪个是最近被映射的
  其它：用于转移取消等
操作
  重命名：为目标寄存器分配一个空闲物理寄存器（状态置为MAPPED，valid置为1，原映射valid置为0），为源寄存器根据依赖关系找到相应物理寄存器号
  执行：把目标寄存器的标记为写回（状态置为WTBK）
  提交：把目标寄存器的值变成软件可见（状态置为COMMIT），释放原来的重命名寄存器（状态置为EMPTY）
  转移猜错或例外：取消后面的已经建立的重命名关系

## Slide 59: 重命名主要通路
st | v | name | ……
src2
src1
dest
src2
src1
dest
src2
src1
dest
src2
src1
dest
=
=
=
=
=
=
mux
mux
mux
mux
mux
mux
mux
mux
mux
X 3
(dest、src1、src2)
重命名逻辑随发射宽度的平方复杂度！

## Slide 60
发射队列
定点和浮点队列分开，相当于分组保留站
  操作寄存器重命名后进入发射队列，取指和译码过程中发生例外的操作不进入发射队列
乱序发射
  对于每个功能部件每次在已经准备好可以发射的操作中找最早进入队列的进行发射，发射队列中增加age域
数据准备好的判断
  寄存器重命名阶段根据物理寄存器状态表判断该物理寄存器是否可用
  操作队列侦听有关有关功能部件的写回结果，把等待该结果的操作数置为有效

## Slide 61
发射队列
发射队列内容
  fu: 执行该操作的功能部件号，全1表示空。
  roqid, brqid: Reorder队列和转移队列索引，写回时用。
  op: 操作码。
  pdest: 物理目标寄存器号。
  psrc1, psrc2: 物理源寄存器号。
  prdy1, prdy2: 源寄存器准备好标志。
  taken: 转移猜测结果，为1表示猜测跳转。
  imm: 定点队列为16位立即数。
  fmt: 辅助操作码，浮点队列时为5位fmt。
  age: 表示一个操作在操作队列中等待时间的长短。
  ……

## Slide 62
Reorder队列
所有操作在重命名后到提交之前一直在ROQ中
  寄存器重命名后有序进入、乱序执行、有序结束
  ROQ还保存部分执行结果：如evzoui、例外、JR等
操作
  重命名：每次按序把重命名后的操作送入Reorder队列
  写回：根据结果总线的roqid号修改相应操作的状态，执行过程中的例外写回ex和excode，浮点操作写回evzoui，JR和JALR写回PC
  提交：每次按序提交四个已写回的操作，例外操作不提交
  形成例外总线：例外操作必须成为ROQ第一个操作才能形成例外总线

## Slide 63: Reorder队列
ROQ的内容
  state: EMPTY、MAPPED、BRWTBK和WTBK。
  op: 8位，操作码。
  odest: 7位，dest原来对应的物理寄存器
  pdest: 7位，物理目标地址寄存器。
  brqid: 转移队列号。
  evzoui: 6位，浮点操作的EVZOUI结果写到此域。
  ex: 1位，表示是否发生例外。
  excode: 6位，例外原因。
  brerr: 表示转移猜测错误。
  taken: 表示转移成功。
  c: 1位，用于保存浮点比较结果。
  bd: 1 位，表示是否为延迟槽操作。
  ……

## Slide 64
3A6000的SPEC CPU2006流水线效率

## Slide 65: 3A6000的SPEC CPU2017流水线效率

## Slide 66
多发射数据通路小结
乱序执行的关键技术
  保留栈、重命名寄存器、重排序缓存
  有序进入、乱序执行、有序退出
动态调度流水线数据通路
  保留站的组织：单项、分组、全局
  寄存器与保留站的关系：保留站前读寄存器、保留站后读寄存器
  寄存器重命名方法：独立的重命名寄存器、统一物理寄存器堆（动态分配和释放原理）
常见处理器的数据通路
  保留站后读寄存器、物理寄存器堆结构可减少两次数据拷贝，成为目前主要结构
多发射结构数据通路
  不仅要前后看，而且要左右看
龙芯2号多发射结构简介

## Slide 67: 作 业