## Slide 1
计算机体系结构
胡伟武、汪文祥

## Slide 2
龙芯2号处理器核结构图

## Slide 3: 功能部件
定点补码加法器设计
定点ALU设计
定点补码乘法器的设计

## Slide 4: 定点补码加法器设计

## Slide 5
一位全加器
一位全加器：输入A, B, Cin；输出S, Cout
  S = ^A*^B*Cin + ^A*B*^Cin + A*^B*^Cin + A*B*Cin
  Cout = ^A*B*Cin + A*^B*Cin + A*B*^Cin + A*B*Cin = A*B + A*Cin + B*Cin
共56个晶体管
A B Cin
S
Cout
真值表
逻辑图
A | B | Cin | S | Cout
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 6: 一位全加器
A B Cin
S
Cout
A B
Cout Cin
S

## Slide 7: 串行进位加法器
以16位加法器为例
进位从低位到高位传送, 形成c16需要32级门延迟
延迟随位数增长线性增长

## Slide 8: 进位的传递
ci+1 = ai*bi+ai*ci+bi*ci
= ai*bi+(ai+bi)*ci
= gi+pi*ci
gi=ai*bi称为进位生成因子, 只要gi为1, 就有进位
pi=ai+bi称为进位传递因子, 只要pi为1, 就把低位进位向前传递
四位进位传递为例
  c1 = g0+(p0*c0)
  c2 = g1+(p1*g0)+(p1*p0*c0)
  c3 = g2+(p2*g1)+(p2*p1*g0)+(p2*p1*p0*c0)
  c4 = g3+(p3*g2)+(p3*p2*g1)+(p3*p2*p1*g0)+(p3*p2*p1*p0*c0)
只要低位有一个进位生成, 而且被传递, 则进位输出为1

## Slide 9: 进位因子和传递因子
gi=ai*bi（本位进位生成因子）；pi=ai+bi（本位进位传递因子）
P = p0*p1*p2*p3（小组进位生成因子）；G = g3+(p3*g2)+(p3*p2*g1)+(p3*p2*p1*g0)（小组进位传递因子）

## Slide 10: 4位并行进位逻辑
c3
g3 g2 g1 g0 c0
p3-0
c4
c2
c1
p3-0 g3-0
c4 c0
c3-0

## Slide 11: 以16位加法器为例
输入为pi、gi，输出为ci
每次并行产生4位进位，从pi、gi产生c16只要4级传递，8级门延迟（产生运算结果还需要一个异或）。原来从ai、 bi产生c16需要16级传递，32级门延迟
分块，块内并行，块间串行
块内并行，块间并行？

## Slide 12: 五输入与非门不常用
五个N管串接电阻大
  一般最多串接四个
V
D
D
Y
B
A
C
D
E

## Slide 13: 块内并行, 块间并行
老办法：产生每块的进位传递因子和进位产生因子
进位传递因子：每一位的传递因子都为1时才能传递
P = p0*p1*p2*p3
进位产生因子：块内产生进位，不考虑进位输入
G = g3+(p3*g2)+(p3*p2*g1)+(p3*p2*p1*g0)
c4 = g3+(p3*g2)+(p3*p2*g1)+(p3*p2*p1*g0)+(p3*p2*p1*p0*c0) = G +(P*c0)
c3
g3 g2 g1 g0 c0
p3-0
P
G
c2
c1
进位生成逻辑

## Slide 14: 进位生成与传递逻辑
c3
g3 g2 g1 g0 c0
p3-0
P
G
c2
c1
进位生成逻辑
p3-0 g3-0
c0
c3-0
P G

## Slide 15
自下而上形成pigi，自上而下形成ci
共6级门延迟：
    第一层pg，第二层c(c4, c8, c12)，第一层c(c1, c2, c3, c5, …)
块间并行加法器
c12
c4
c8

## Slide 16: 64位加法器先行进位
自下而上形成pigi，自上而下形成ci
共10级门延迟：
  第一层pg，第二层pg，第三层c(c16, c32, …)，第二层c(c20, c24, …)，第一层c(c21, c22, c23, c25, …)
c48
c32
c16
c52
c56
c60
c36
c40
c44
c20
c24
c28
c04
c08
c12
P/G47-32
PG31-16
PG15-0
P/G47-44 PG43-40 PG39-36 PG35-32
P/G63-60 PG59-56 PG55-52 PG51-48
P/G31-28 PG27-24 PG23-20 PG19-16
P/G15-12 PG11-08 PG07-04 PG03-00

## Slide 17: 补码减法算法
[A]补- [B]补 = [A-B]补= [A]补 + [-B]补
  [-B]补 的计算：[B]补 “取反加1”
只要在B的输入端对B进行取反并置进位为1.

## Slide 18: 溢出判断
加法: A和B的符号位相同, 但结果的符号位与A和B的符号位不同（正数相加得负或负数相加得正）
        ov = s31*^a31*^b31+^s31*a31*b31
减法: 正数减负数结果为负数或负数减正数结果为正数
ov = s31*^a31*b31+^s31*a31*^b31
因此, 运算器溢出条件为
ov = ADD*(s31*^a31*^b31+^s31*a31*b31) + SUB*(s31*^a31*b31+^s31*a31*^b31)
例:
      1001+0101(-7+5), 0011+0100(3+4)
      0101+0101( 5+5), 1100+1100(-4+(-4))
      0101-0011( 5-3), 0011-0101(3-5)
      1100-0101(-4-5), 0101-1100(5-(-4))

## Slide 19: 定点ALU设计

## Slide 20: ALU的实现
ALU表示算术逻辑单元
  实现加减法器
  实现逻辑运算（a&b, a|b, a xor b在加法器中产生）
  实现比较器（相等、大小）
  实现移位器
最后，根据操作类型，从多个结果中选择

## Slide 21: 判断相等
判断多bit的A信号和B信号是否相等：A0-n == B0-n
  使用异或逻辑逐bit的判断(A0^B0 , A1^B1 , … , An^Bn)
每个bit结果，有任何一个为1，则输出为0
  多输入或非门，位数多时需要多级逻辑

## Slide 22: 判断大小
使用A-B来判断大小
  A-B > 0 （结果符号位为0）则代表A大于B
小心溢出
CondA<B = ~Ov & s63 | Ov & ~s63 = a63 & s63 | ~b63 & s63 | a63 & ~b63

## Slide 23: 移位操作
  移位操作：同时也是乘以/除以 2的幂次的运算
  逻辑左移 （低位补0）
  逻辑右移 （高位补0）
  算数右移 （高位补符号位）
  循环右移 （高位补右侧挤掉的数据）
例：将32位数 0xABCD1234 移8位
  逻辑左移 0xCD123400
  逻辑右移 0x00ABCD12
  算数右移 0xFFABCD12
  循环右移 0x34ABCD12

## Slide 24: 移位操作（二）
对于移N位数的移位操作，使用N选1来实现
  根据要移动的位数，从N个输入中选一个
  每个输入将输入移动特定位数，不需要延迟和逻辑
每种移位结果再根据移位操作类型选择

## Slide 25: 补码乘法器设计

## Slide 26: 补码乘法原理
[X]补+[Y]补=[X+Y]补, 但[X]补*[Y]补!=[X*Y]补
问题: 已知[X]补和[Y]补, 求[X*Y]补.
  若[Y ]补=y31y30……y1y0,
  则Y= -y31*231+ y30*230 +……+y1*21 +y0*20
  [X*Y]补= [X*( -y31*231+y30*230 +……+y1*21 +y0*20)]补
  =[-X*y31*231+X*y30*230 +……+X*y1*21 +X*y0*20]补
  =[-X*y31*231 ]补+[X*y30*230 ]补+……+[X*y1*21 ]补+[X*y0*20]补
  =[X ]补*(-y31*231) +[X ]补* (y30*230) +……+[X ]补* (y1*21) +[X ]补* (y0*20) ???
  =[X ]补*(-y31*231 +y30*230 +……+y1*21 +y0*20) = =[X ]补* Y
  在推导中, [X ]补符号位扩充到64位
  若X= -x31x30……x0, 则[X*2k ]补为对00…0x31x30…x0 0k-1…0100（一共64位）按位取反后加1, 结果为:
  11…1 ^x31^x30…^x0 1k-1…1110+1
  = 11…1 ^x31^x30…^x0 0k-1…0100+10k-1…0100 = (11…1 ^x31^x30…^x0 +1)0k-1…0100
  这正是[X ]补* 2k的结果.

## Slide 27: 补码乘法算法
[X*Y]补=[X ]补*(-y31*231 +y30*230 +……+y1*21 +y0*20)
与普通乘法类似，只是符号位乘项要变加为减
符号位的特殊性增加了电路复杂度

## Slide 28: Booth算法
对(-y31*231 +y30*230 +……+y1*21 +y0*20)进行变换
(-y31*231 +y30*230 +……+y1*21 +y0*20)
= (y30-y31) *231 + (y29-y30) *230 + ……+ (y0-y1) *21 + (y-1-y0) *20
每一项都一样, 每次看两位
yi yi-1 | 操作
0 0 | +0
0 1 | +[X]补
1 0 | -[X]补
1 1 | +0

## Slide 29: Booth二位一乘算法
对(-y31*231 +y30*230 +……+y1*21 +y0*20)进行变换
(-y31*231 +y30*230 +……+y1*21 +y0*20)
= (y29+y30-2*y31) *230 + (y27+y28-2*y29) *228 + ……+ (y1+y2-2*y3) *22 + (y-1+y0-2*y1) *20
每一项都一样，每次看三位，只要16项相加
yi+1 yi yi-1 | 操作
0 0 0 | +0
0 0 1 | +[X]补
0 1 0 | +[X]补
0 1 1 | +2[X]补
1 0 0 | -2[X]补
1 0 1 | -[X]补
1 1 0 | -[X]补
1 1 1 | 0

## Slide 30: Booth两位乘
循环次数降低一倍
每次循环算法一样
  [X]补只有移1位和补码加减运算（两位一乘但不用乘3）

## Slide 31: Booth算法的串行实现
以二位一乘为例，32位定点乘法需要把16个数相加
  可以用一个加法器加15次，需要15个时钟周期
与普通移位乘法器的输入选择不同：普通无符号移位乘法器的输入选择为32位门
加法器
输入选择
被乘数
乘数
低3位
移位寄存器(每次移两位)
CLK
结果寄存器
结果有效位(乘数寄存器全0时乘法结束)

## Slide 32: Booth两位乘电路
[X]补表示为x7x6x5x4x3x2x1x0
部分积表示为p7p6p5p4p3p2p1p0+c
  补码减法 = 按位取反再 + 1
  注意左移的处理方式
yi+1 yi yi-1 | 操作
0 0 0 | +0
0 0 1 | +[X]补
0 1 0 | +[X]补
0 1 1 | +2[X]补
1 0 0 | -2[X]补
1 0 1 | -[X]补
1 1 0 | -[X]补
1 1 1 | 0

## Slide 33
其中一位
xi xi-1
xi xi-1
-X
+X
-2X
+2X
Booth二位乘的输入选择逻辑
yi+1 yi yi-1 | 操作
0 0 0 | +0
0 0 1 | +[X]补
0 1 0 | +[X]补
0 1 1 | +2[X]补
1 0 0 | -2[X]补
1 0 1 | -[X]补
1 1 0 | -[X]补
1 1 1 | 0

## Slide 34: Booth二位乘的输入选择逻辑
一组所有位
+X +2X -2X -X
yi+1 yi yi-1
x31 x31 …… x1 x0
…...
x32 x31 …… x1 x0 c0
0
1
y2y1y0 X

## Slide 35: Wallace加法树
串行把16个数相加, 需要15次加法时间
  64位加法需要2+10+3=15级们延迟
用15个加法器组织成树状, 需要4次加法时间, 又浪费硬件
Wallace树基本思想
  n个全加器每次把三个n位的数相加转换成两个数相加
  因此, n个全加器每次可以把m个n位的数相加转换成2m/3个数相加, 再用一层全加器转换成4m/9个数相加, 直到转换成2个数; 再用加法器把最后两个数相加

## Slide 36: 全加器
A B Cin
S
Cout
三个输入，两个输出
进位输出在下一级相加时连到下一位
两级门延迟
A B C
C S

## Slide 37: 全加器把三个加数变成两个加数
A B C
C S
A B C
C S
A B C
C S
A B C
C S
A B C
C S
…...

## Slide 38: 例：3个4位数相加
3个四位数相加
  3个（ABD）4bit数的加法，转换为2个数的加法
  A + B + D = S + {C,1’b0} (请着重注意连线的方式)
  3+15级门延迟 （vs. 15+15级们延迟）
注：
回顾乘法算法，两个N位数相加，只保留N位的结果，高位可以丢弃

## Slide 39: 例：4个4位数相加
注意：
根据公式，
Ctmp在参与第二层运算时，已经左移1位
因此，Ctmp0要与Stmp1和E1参与同一个全加器

## Slide 40: 其中一位
把4个数变成2个数相加需要两级全加器
  请关注C2和S2的生成逻辑，抽象出来，即为1bit华莱士树

## Slide 41: 1位华莱士树
连线规则：
  每一层可以把3n个加数变成2n个加数
  除最高层全加器外，进位输入和进位输出个数相等
  接收的进位输入信号，必须接到进位输出该信号层次的上一层或更高（例如第一层的N6和N7，以及第3层的C3）

## Slide 42: 多位华莱士树
  将多个1bit华莱士树连接，将多个多位数相加转为2个多位数相加
可以看出：任意S和C结果，最多需要4级全加器的延迟

## Slide 43: 华莱士树进位连接要求
进位输入信号必须接到进位输出该信号层次的上一层或更高
  下图也使用全加器，将8个数变为2个数:
看似3级延迟
也是6个全加器
进位输入和输出等宽
为何不使用这个更快的逻辑？
错误范例请勿模仿

## Slide 44
把多个树连起来，算算延迟：
输出依赖于①号全加器
① 依赖上个树进位的C4，由②号全加器计算
② 依赖于上个树的C3，由③号全加器计算
③ 依赖于当前树中的④号全加器
④ 依赖于上个树的C0，由⑤号全加器计算
完成一次进位传递需要5级全加器
  偷鸡不成，反蚀把米！
问题在于：同一层运算使用了同一层的进位
偷鸡不成蚀把米

## Slide 45: 16个数相加的1位加法树
input
c s
cout cin
A B C
C S
A B C
C S
A B C
C S
A B C
C S
A B C
C S
A B C
C S
A B C
C S
A B C
C S
A B C
C S
A B C
C S
A B C
C S
A B C
C S
A B C
C S
A B C
C S
A B
C S

## Slide 46: 16个数相加的四位华莱士树（左右进位相连）

## Slide 47: 32*32补码乘法器框图
64位加法器
input
c s
cout cin
input
c s
cout cin
input
c s
cout cin
input
c s
cout cin
input
c s
cout cin
input
c s
cout cin
……
x(15,63-0) x(14,63-0) x(13,63-0) x(2,63-0) x(1,63-0) x(0,63-0)
……
?
……
y2 y1 y0 X
y2 y1 y0 X
y2 y1 y0 X
y2 y1 y0 X
Y2 y1 y0 X
y2 y1 y0 X
……
0
X
Y
?
?

## Slide 49: 说明
32位的[X]补, [-X]补, [2X]补 ,[-2X]补 如何扩展到64位
  [X]补 : 左边符号位扩充, 右边补0
  [-X]补: 对[X]补按位求反, 左边符号位扩充, 右边补1, 末位加1.
末位的进位问题
  由-2[X]补, -[X]补引起
  加法树中的全加器/半加器个数至少是（相加数的个数-1）
硬件优化
  低位“0”不用加
  高位符号位扩充位可以优化
  请查阅相关资料

## Slide 50
运算部件小结
定点加法器
  先行进位加法器
定点ALU设计
  加减、逻辑、移位运算
定点补码乘法器的设计
  Booth二位一乘算法
  Wallace树的结构

## Slide 51: 作 业