## Slide 1
计算机体系结构
胡伟武、汪文祥

## Slide 2: 提高流水线效率的技术
指令流水线
  多发射：多车道
  动态调度：允许超车
喂饱“饥饿”的运算器
  转移猜测：提供足够的指令
  存储管理：提供足够的数据
冯诺依曼结构：存储程序和顺序执行

## Slide 3
龙芯2号处理器核结构图

## Slide 4
Chart: 
| 400.perlbench | 401.bzip2 | 403.gcc | 429.mcf | 445.gobmk | 456.hmmer | 458.sjeng | 462.libquantum | 464.h264ref | 471.omnetpp | 473.astar | 483.xalancbmk | INT | 410.bwaves | 416.gamess | 433.milc | 434.zeusmp | 435.gromacs | 436.cactusADM | 437.leslie3d | 444.namd | 447.dealII | 450.soplex | 453.povray | 454.calculix | 459.GemsFDTD | 465.tonto | 470.lbm | 481.wrf | 482.sphinx3 | FP
退出 | 0.56051 | 0.38782 | 0.26582 | 0.084738 | 0.31113 | 0.63647 | 0.34846 | 0.34239 | 0.58 | 0.20089 | 0.20278 | 0.41896 | 0.4698 | 0.75383 | 0.2282 | 0.31588 | 0.41083 | 0.38976 | 0.22972 | 0.38028 | 0.39036 | 0.19315 | 0.52306 | 0.48158 | 0.22271 | 0.52264 | 0.36095 | 0.42608 | 0.39047
错误推测 | 0.062961 | 0.24327 | 0.04814 | 0.15471 | 0.27855 | 0.031257 | 0.17298 | 0.0025636 | 0.050484 | 0.11002 | 0.37337 | 0.032251 | 0.00017227 | 0.032098 | 0.00062657 | 0.00077445 | 0.077614 | 0.0006432 | 0.00079589 | 0.12472 | 0.075378 | 0.16301 | 0.065204 | 0.06221 | 0.0035066 | 0.037516 | 0.0015104 | 0.0035615 | 0.10381
后端限制 | 0.041512 | 0.16659 | 0.46603 | 0.62052 | 0.072695 | 0.32144 | 0.087682 | 0.44288 | 0.27916 | 0.55736 | 0.12 | 0.20442 | 0.45064 | 0.12762 | 0.75735 | 0.65377 | 0.41073 | 0.56624 | 0.73848 | 0.39162 | 0.31833 | 0.54205 | 0.21336 | 0.30095 | 0.70468 | 0.37544 | 0.63602 | 0.49022 | 0.40979
前端限制 | 0.33502 | 0.20232 | 0.22001 | 0.14003 | 0.33762 | 0.010838 | 0.39087 | 0.21217 | 0.09035 | 0.13173 | 0.30386 | 0.34437 | 0.079391 | 0.086461 | 0.013824 | 0.029577 | 0.10083 | 0.043364 | 0.031007 | 0.10338 | 0.21593 | 0.10179 | 0.19838 | 0.15526 | 0.069102 | 0.064408 | 0.0015162 | 0.080142 | 0.095934
龙芯3A6000运行SPEC CPU2006的IPC分解

## Slide 5: 高速缓存（Cache）
存储层次的基本概念
Cache结构
Cache性能优化
部分处理器的存储层次

## Slide 6: 存储层次的基本概念

## Slide 7
CPU与RAM的速度剪刀差
摩尔定律
  CPU的频率和RAM的容量每18个月翻一番
  但RAM的速度增加缓慢
通过存储层次来弥补差距
  寄存器、Cache、存储器、IO

## Slide 8
处理器和内存速度剪刀差
早期Alpha处理器Cache失效延迟
  1st Alpha (7000): 340 ns/5.0 ns = 68 clks x 2 or 136
  2nd Alpha (8400): 266 ns/3.3 ns = 80 clks x 4 or 320
  3rd Alpha (t.b.d.): 180 ns/1.7 ns =108 clks x 6 or 648
当前主流处理器主频2GHz以上
  IBM Power 6主频6GHz以上，Intel、AMD高端桌面CPU主频 > 5GHz
  内存延迟50ns以上，大于100拍
多发射加剧了访存瓶颈

## Slide 9: 摩尔定律使CPU的内容发生了变化
冯诺依曼结构的核心思想
  存储程序：指令和数据都存放在存储器中
计算机的五个组成部分
  运算器、控制器、存储器、输入、输出
  运算器和控制器合称中央处理器（CPU）
为了缓解存储瓶颈，把部分存储器做在片内
  片内Cache占了整个芯片的很大一部分面积（晶体管数>70%，硅面积>30%）
  是存储器的一部分？高速缓存（多级）+ 片外存储器 = 存储器
  是控制器的一部分？控制器（含高速缓存）+运算器，Cache没有指令功能的意义

## Slide 10
外存储器
输入设备
输出设备
控制器
运算器
数据线
控制线
CPU
计算机硬件系统的组成
内存
Cache

## Slide 11
CPU中RAM的面积和晶体管比例
CPU名称 | 片内RAM面积 | 片内RAM晶体管
Alpha 21164 | 37% | 77%
StrongArm SA110 | 61% | 94%
Pentium Pro | 64% | 88%
龙芯3A1000 | 31% | 80%

## Slide 12: 存储层次基本原理
程序访问的局部性：时间局部性和空间局部性
  新型的应用（如媒体）对传统的局部性提出了挑战
越小越简单的硬件越快
  越快的硬件越昂贵
下表为00年代数据
存储层次 | 大小 | 访问时间 | 数据调度 | 调度单位 | 实现技术
寄存器 | <1KB | 0.25-0.5ns | 编译器 | 字 | CMOS寄存器堆
CACHE | <16MB | 0.5-25ns | 硬件 | 块 | CMOS SRAM
存储器 | <16GB | 80-250ns | 操作系统 | 页 | CMOS DRAM
IO设备 | >100GB | 5ms | 人工 | 文件 | 磁盘

## Slide 13: Cache结构

## Slide 14: Cache的结构
Cache的特征
  Cache的内容是主存储器内容的一个子集
  Cache没有指令功能上的意义（指令数据来自立即数、寄存器、存储器），只是为了降低访存延迟，处理器访问Cache和访问存储器使用相同的地址
Cache的结构特点
  同时存储数据和地址：通过地址的比较判断相应数据是否在Cache中
  需要考虑所需要的数据不在Cache中的情况：替换机制，写策略等
CPU读写请求
Cache返回数据
Cache访存请求
内存返回数据
处理器
存储器

## Slide 15
Cache的类型
Cache块的位置
  全相联（Fully Associative）
  组相联（ Set Associative）
  直接相联（ Direct Mapped）
Cache失效时的替换机制?
  随机替换, LRU, FIFO
写策略
  写命中策略：写回（Write Back）vs. 写穿透（ Write Through）
  写失效策略：写分配（Write Allocate）vs. 写不分配（Write Non-allocate）

## Slide 16: 全相联、直接相联、组相联
同一单元在不同结构Cache中的位置
  直接相联
  全相联
  组相联
（a）直接相联
（b）全相联
（c）组相联
内存

## Slide 17: 全相联
命中率高
硬件复杂、延迟大
C
C
C
C
C
C
C
C
Tag
Offset
Mux
+
hit
data
…

## Slide 18: 直接相联
C
Tag
Offset
Mux
Index
hit
data
硬件简单、延迟最小
命中率低

## Slide 19: 组相联
Tag
Offset
Index
C
hit
Mux
Mux
C
Mux
data
+
Tag
Tag
hit0
hit1
data1
data0
介于全相联和直接相联之间
state | tag | data
state | tag | data

## Slide 20: Cache替换算法
对直接相联Cache不存在替换算法问题
常见的替换算法
  随机替换、LRU、FIFO
  高级程序员可以利用LRU算法的确定性控制Cache替换，随机替换不好控制
每1000条指令失效次数统计
  SPEC CPU2000中的gap, gcc, gzip, mcf, perl, applu, art, equake, lucas, swim 10个程序
  Aplha结构，块大小64B
 | 2-way |  |  | 4-way |  |  | 8-way |  | 
 | LRU | Rand | FIFO | LRU | Rand | FIFO | LRU | Rand | FIFO
16KB | 114.1 | 117.3 | 115.5 | 111.7 | 115.1 | 113.3 | 109.0 | 111.8 | 110.4
64KB | 103.4 | 104.3 | 103.9 | 102.4 | 102.3 | 103.1 | 99.7 | 100.5 | 100.3
256KB | 92.2 | 92.1 | 92.5 | 92.1 | 92.1 | 92.5 | 92.1 | 92.1 | 92.5

## Slide 21
写命中时采取的策略
写穿透（Write Through）
  写Cache的同时写内存
  内存里的数据永远是最新的，Cache替换时直接扔掉
  Cache块管理简单，只需有效位
写回（Write-back）
  只写Cache不写内存
  替换时要把Cache块写回内存
  Cache块状态复杂一些，需要有效位和脏位
写回/写穿透的使用
  L1到L2用写穿透的多，L2较快
  L2到内存用写回的多，内存太慢了
  龙芯2号两级都采用写回策略。

## Slide 22
写失效时采取的策略
写分配（ Write Allocate ）
  先把失效块读到Cache，再在Cache中写
  一般用在写命中时采用写回策略的Cache中
写不分配（Write Non-allocate）
  写Cache失效时直接写进内存
  一般用在写命中时采用写穿透的Cache中

## Slide 23: Cache性能优化

## Slide 24
Cache性能分析
CPU执行时间与访存延迟的关系
  AMAT = Average Memory Access Time，访存指令的平均CPI
  CPIALUOps 不包括访存指令

## Slide 25: Cache性能优化
降低失效率（MissRate）
降低失效延迟（MissPenalty）
降低命中延迟（HitTime）
提高Cache访问并行性

## Slide 26
降低失效率（MissRate）
增加块大小
增加Cache容量
增加相联数目
路预测（Way Prediction）
软件优化

## Slide 27: 引起Cache失效的因素（3C/4C）
冷失效（Cold Miss或Compulsory Miss）
  CPU第一次访问Cache块时Cache中还没有该Cache块引起的失效
  冷失效是不可避免的，即使Cache容量再大也会有
容量失效（Capacity Miss）
  程序执行过程中，有限的Cache容量导致Cache放不下时替换出部分Cache块，被替换的Cache块再被访问时引起失效
  一定容量下全相联Cache中的失效
冲突失效（Conflict Miss）
  直接相联或组相联Cache中，不同Cache块由于index相同引起冲突
  在全相联Cache不存在
一致性失效（Coherence Miss）
  由于维护Cache一致性引起的失效

## Slide 28
Cache Size (KB)
Miss Rate per Type
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
1
2
4
8
16
32
64
128
1-way
2-way
4-way
8-way
Capacity
Compulsory
3C失效率分析（SPEC92）
Conflict

## Slide 29
大小（KB） | 相联度 | 失效率 | 冷失效 | 容量失效 | 冲突失效 | 冷失效 百分比 | 容量失效 百分比 | 冲突失效 百分比
4 | 1-way | 0.098 | 0.0001 | 0.070 | 0.027 | 0.1% | 72% | 28%
4 | 2-way | 0.076 | 0.0001 | 0.070 | 0.005 | 0.1% | 93% | 7%
4 | 4-way | 0.071 | 0.0001 | 0.070 | 0.001 | 0.1% | 99% | 1%
4 | 8-way | 0.071 | 0.0001 | 0.070 | 0.000 | 0.1% | 100% | 0%
8 | 1-way | 0.068 | 0.0001 | 0.044 | 0.024 | 0.1% | 65% | 35%
8 | 2-way | 0.049 | 0.0001 | 0.044 | 0.005 | 0.1% | 90% | 10%
8 | 4-way | 0.044 | 0.0001 | 0.044 | 0.000 | 0.1% | 99% | 1%
8 | 8-way | 0.044 | 0.0001 | 0.044 | 0.000 | 0.1% | 100% | 0%
16 | 1-way | 0.049 | 0.0001 | 0.040 | 0.009 | 0.1% | 82% | 17%
16 | 2-way | 0.041 | 0.0001 | 0.040 | 0.001 | 0.2% | 98% | 2%
16 | 4-way | 0.041 | 0.0001 | 0.040 | 0.000 | 0.2% | 99% | 0%
16 | 8-way | 0.041 | 0.0001 | 0.040 | 0.000 | 0.2% | 100% | 0%
32 | 1-way | 0.042 | 0.0001 | 0.037 | 0.005 | 0.2% | 89% | 11%
32 | 2-way | 0.038 | 0.0001 | 0.037 | 0.000 | 0.2% | 99% | 0%
32 | 4-way | 0.037 | 0.0001 | 0.037 | 0.000 | 0.2% | 100% | 0%
32 | 8-way | 0.037 | 0.0001 | 0.037 | 0.000 | 0.2% | 100% | 0%
64 | 1-way | 0.037 | 0.0001 | 0.028 | 0.008 | 0.2% | 77% | 23%
64 | 2-way | 0.031 | 0.0001 | 0.028 | 0.003 | 0.2% | 91% | 9%
64 | 4-way | 0.030 | 0.0001 | 0.028 | 0.001 | 0.2% | 95% | 4%
64 | 8-way | 0.029 | 0.0001 | 0.028 | 0.001 | 0.2% | 97% | 2%
128 | 1-way | 0.021 | 0.0001 | 0.019 | 0.002 | 0.3% | 91% | 8%
128 | 2-way | 0.019 | 0.0001 | 0.019 | 0.000 | 0.3% | 100% | 0%
128 | 4-way | 0.019 | 0.0001 | 0.019 | 0.000 | 0.3% | 100% | 0%
128 | 8-way | 0.019 | 0.0001 | 0.019 | 0.000 | 0.3% | 100% | 0%
256 | 1-way | 0.013 | 0.0001 | 0.012 | 0.001 | 0.5% | 94% | 6%
256 | 2-way | 0.012 | 0.0001 | 0.012 | 0.000 | 0.5% | 99% | 0%
256 | 4-way | 0.012 | 0.0001 | 0.012 | 0.000 | 0.5% | 99% | 0%
256 | 8-way | 0.012 | 0.0001 | 0.012 | 0.000 | 0.5% | 99% | 0%
SPEC CPU2000, Alpha结构

## Slide 30
通过增加块大小降低失效率
利用空间局部性
  降低冷失效，增加冲突失效以及容量失效
SPEC92，DECstation 5000
  小容量Cache块较小

## Slide 31: 通过增加Cache大小提高命中率
一级Cache访问直接决定时钟周期
  尤其是在纳米级工艺，连线延迟很大
  PIII一级Cache为16KB，PIV一级Cache为8KB。
增加片内Cache大小增加芯片面积
  有的处理器片内Cache晶体管占整个芯片晶体管的80%以上
  现代处理器二级或三级Cache大小已经达到几MB甚至几十MB。
现代通用处理器的一级Cache大小
  HP PA8700：一级Cache为1MB+1.5MB，没有二级Cache
  其他RISC处理器（ Alpha, Power, MIPS, Ultra SPARC） 32/64KB+32/64KB
  PIV 12Kop Trace cache+8KB数据Cache（PIII: 16KB+16KB）
  反映出设计人员的不同取舍

## Slide 32
通过增加相联度降低失效率
增加相联度
  2:1规则：大小为N的直接相联Cache命中率与大小为N/2的二路组相联Cache命中率相当
  八路组相联的效果已经与全相联的失效率相差很小
增加相联度会增加时钟周期延迟
  例如，直接相连时钟周期为1ns，2路组相联为1.36ns，4路组相联为1.44ns，8路组相联为1.52ns，失效延迟为25时钟周期
  Cache访问可能是整个处理器的关键路径
Cache容量 （KB） | 相联度 |  |  | 
 | 1 | 2 | 4 | 8
4 | 3.44 | 3.25 | 3.22 | 3.28
8 | 2.69 | 2.58 | 2.55 | 2.62
16 | 2.23 | 2.40 | 2.46 | 2.53
32 | 2.06 | 2.30 | 2.37 | 2.45
64 | 1.92 | 2.14 | 2.18 | 2.25
128 | 1.52 | 1.84 | 1.92 | 2.00
256 | 1.32 | 1.66 | 1.74 | 1.82

## Slide 33
通过“路猜测”和“伪相联”提高命中率
结合直接相联访问时间短和组相联命中率高的优点
在多路相联的结构中，每次Cache访问只检查一路，如果不命中再检查其他路
  两种命中：hit和pseudohit
  直接判断第0路，或进行Way-Prediction：Alpha 21264 ICache路猜测命中率85%，hit时间为1拍，pseudohit时间3拍
  不用并行访问每一路，可以大幅度降低功耗
  在片外或L2以下cache中用得较多，如 MIPS R10000、UltraSPARC的L2
Hit Time
Pseudo Hit Time
Miss Penalty
Time

## Slide 34
通过软件优化降低失效率
McFarling [1989]在8KB直接相联的Cache上通过软件优化降低失效率75%
常见软件优化技术
  数组合并（Merging Arrays）
  循环交换（Loop Interchange）
  循环合并（Loop Fusion）
  数组分块（Array Blocking）

## Slide 35
数组合并
通过数组合并降低数组val和key的冲突，增加空间局部性
  /* Before: 2 sequential arrays */
  int val[SIZE];
  int key[SIZE];
  /* After: 1 array of stuctures */
  struct merge {
  int val;
  int key;
  };
  struct merge merged_array[SIZE];

## Slide 36
循环交换
通过循环交换提高空间局部性，把非连续访问变换成连续访问
  /* Before */
  for (k = 0; k < 100; k = k+1)
  for (j = 0; j < 100; j = j+1)
  for (i = 0; i < 5000; i = i+1)
  x[i][j] = 2 * x[i][j];
  /* After */
  for (k = 0; k < 100; k = k+1)
  for (i = 0; i < 5000; i = i+1)
  for (j = 0; j < 100; j = j+1)
  x[i][j] = 2 * x[i][j];

## Slide 37
循环合并
通过循环合并提高空间局部性，数组a & c的失效次数从2次降低到1次
  /* Before */
  for (i = 0; i < N; i = i+1)
  for (j = 0; j < N; j = j+1)
  a[i][j] = 1/b[i][j] * c[i][j];
  for (i = 0; i < N; i = i+1)
  for (j = 0; j < N; j = j+1)
  d[i][j] = a[i][j] + c[i][j];
  /* After */
  for (i = 0; i < N; i = i+1)
  for (j = 0; j < N; j = j+1)
  { a[i][j] = 1/b[i][j] * c[i][j];
  d[i][j] = a[i][j] + c[i][j];}

## Slide 38: 数组分块
分块前，y和z失效N3次，x失效N2次，总失效次数从2N3 + N2 （N很大时）
分块后，由于可以在cache中放下BxB的小矩阵，y和z失效1次可以用B次，因此失效次数从2N3 + N2 降为 2N3/B +N2
  /* Before */
  for (i = 0; i < N; i = i+1)
  for (j = 0; j < N; j = j+1)
  {r = 0;
  for (k = 0; k < N; k = k+1){
  r = r + y[i][k]*z[k][j];};
  x[i][j] = r;
  };
  /* After */
  for (jj = 0; jj < N; jj = jj+B)
  for (kk = 0; kk < N; kk = kk+B)
  for (i = 0; i < N; i = i+1)
  for (j = jj; j < min(jj+B-1,N); j = j+1)
  {r = 0;
  for (k = kk; k < min(kk+B-1,N); k = k+1) {
  r = r + y[i][k]*z[k][j];};
  x[i][j] = x[i][j] + r;
  };

## Slide 39
软件优化的效果

## Slide 40
降低失效开销（MissPenalty）
关键字优先
读失效优先
Victim Cache
写合并
多级Cache

## Slide 41
通过关键字优先降低失效延迟
在Cache访问失效时，优先访问读访问需要的字
  例如，Cache块大小为64字节，分为8个8字节的双字，如果取数指令访问其中的第6个双字引起Cache失效，就按6、7、0、1、2、3、4、5的次序，而不是按0、1、2、3、4、5、6、7的次序访问内存
  关键字优先的实现只需要对访问地址进行简单变换
  在失效的数据从内存取回之后，往Cache送的同时直接送回到寄存器也可以降低失效延迟（需注意一致性）
block

## Slide 42: 通过读优先降低失效延迟
读Cache失效对指令流水线效率的影响比写失效大
  在处理器中一般都有写缓存（Write Buffer），写指令只要把要写的数据写到写缓存就可以提交，再由写缓存写到Cache或内存
  取数在数据读回来回前取数指令不能提交，与取数指令存在数据相关的后续指令要等待取数操作读回来的数据才能执行，可见读Cache失效容易堵塞指令流水线
在进行Cache失效处理时，优先处理读失效以减小堵塞
  读失效时要注意与Write Buffer的RAW相关，不能等写缓存为空，要动态检查写缓存
  读失效可能需要替换dirty块，不要把替换块写回到内存再读，可以把替换块写到写缓存，然后先读，后把写缓存的内容写回内存

## Slide 43: 通过写合并降低失效延迟
写缓存（Write Buffer）的作用
  处理器写到WB就算完成写操作，由WB写到下一级存储器
  注意一致性问题：处理器后续的读操作、外设的DMA操作等
通过把写缓存中对同一Cache块的写操作进行合并来提高写缓存使用率，减少处理器等待
  注意IO操作不能合并
  Store Fill Buffer：连续的写操作拼满一个Cache块，写失效时不用到下一级存储器取数
块地址 | v |  | v |  | v |  | v | 
100 | 1 | word0 |  |  |  |  |  | 
108 | 1 | word1 |  |  |  |  |  | 
116 | 1 | word2 |  |  |  |  |  | 
124 | 1 | word3 |  |  |  |  |  | 
块地址 | v |  | v |  | v |  | v | 
100 | 1 | word0 | 1 | word1 | 1 | word2 | 1 | word3

## Slide 44
通过Victim Cache降低失效延迟
在直接相联的Cache中避免冲突失效
增加缓存（Victim Cache）保存从Cache中替换出来的数据
  Jouppi [1990]：4项VC可消除直接相联4KB Cache中20%-95%的冲突访问
在Alpha, HP等处理器中应用，现代服务器处理的LLC多为非包含Cache

## Slide 45: 通过二级Cache降低失效延迟
通过L2降低失效延迟
AMAT = Hit TimeL1 + Miss RateL1 x Miss PenaltyL1 Miss PenaltyL1 = Hit TimeL2 + Miss RateL2 x Miss PenaltyL2
AMAT = Hit TimeL1 + Miss RateL1 x (Hit TimeL2 + Miss RateL2 x Miss PenaltyL2)
L2的失效率
  局部失效率（Local miss rate）— L2失效次数除以L2访问次数
  全局失效率（Global miss rate） — L2失效次数除以所有访存次数（Miss RateL1 x Miss RateL2）
  局部失效率较高（10%-20%），全局失效率很低（<1%）

## Slide 46
降低命中延迟（HitTime）
简化Cache设计
并行访问Cache与TLB
增加Cache访问流水级

## Slide 47: 简化Cache设计
访问Cache常常是整个CPU的时钟关键路径
  Cache越小，延迟越小
  直接相联的Cache延迟小
简化一级Cache设计需要统筹考虑
  PIV数据Cache从PIII的16KB降低为8KB，而且只有定点可以访问，从而达到高主频
  但PIV的二级Cache只有6拍的访问延迟

## Slide 48: 避免地址转换延迟：虚地址Cache
Addr
TLB
L1
MEM
VA
PA
PA
通过虚地址直接访问Cache减少虚实地址转换时间
  区分进程问题：不同进程的虚地址空间是一样的，需要在进程切换时候刷Cache以维护一致性，增加了冷失效
  别名（aliases）问题：操作系统有时候（如为了进程间共享）需要不同的虚地址对应同一物理地址
Addr
L1
TLB
Tag Cmp
VA
PA
Tags
PA

## Slide 49: 虚地址Cache中多进程对Cache命中率的影响
进程切换问题可以通过在TLB中增加进程号的方式来解决
  单进程、多进程切换时刷Cache、多进程用ID号来区分虚地址
  Y轴表示Cache失效率；X轴表示Cache大小（2 KB - 1024 KB）

## Slide 50: 虚Index实Tag技术
在用Index从cache中读Tag的同时，进行虚实地址转换，可以使用物理地址做Tag
如何保证虚实地址Index位的一致？
  增加页大小、增加相联度
  软件保证：页着色（Page coloring）
Page address
Page Offset
Address Tag
Index
Block Offset

## Slide 51: 增加Cache访问流水级
Cache访问时间是处理器主频的决定因素之一
  其他因素包括加法及bypass时间等
把Cache访问分成多拍以提高主频
  MIPS：1拍
  Alpha：2拍
  增加流水节拍增加了load-use延迟

## Slide 52
提高Cache访问并行性
多访存部件
非阻塞Cache
硬件预取

## Slide 53: 多访存部件
现代高性能处理器大都采用两个或更多访存部件
  如Intel的IvyBridge有两个读部件、一个写部件
  AMD的Bulldozer有两个读/写部件
  龙芯3A6000有两个读部件、两个写部件
多个访存部件提高了访存的吞吐率
  降低了平均Hittime
多访存部件会极大提高硬件复杂度
  同一拍多个访存指令之间相关性
  需要多端口RAM（面积超线性增加），或避免RAM端口冲突

## Slide 54
非阻塞Cache
非阻塞（Non-blocking）Cache在访问失效时允许后续的访问继续进行
  hit under miss、hit under multiple miss、miss under miss
  在乱序执行的CPU中使用，显著增加Cache控制器复杂度
  前面的失效访问不影响后续访问，需要类似与保留栈的访存队列机制：（1）访存保留栈/访存发射队列解决访存指令的寄存器相关问题；（2）访存部件内部的访存队列（或分成Load队列和Store队列）用于解决访存指令的地址相关问题（前递、回退等方法）；（3）Store指令在提交后才能修改Cache/内存，提交后进入Write Buffer待机写回，Load指令需要查找Write Buffer，Write Buffer可以和前述访存队列或Store队列合并（通过状态区分）
多个层次的非阻塞访问
  L1/L2/LLC/内存控制器均需要相关访存队列（或分成Load和Store队列）来实现非阻塞访问，即前面访存指令由于Cache失效或地址相关等原因阻塞时，后续访存指令可以继续访问；访存队列比保留栈要复杂得多（地址相关比较位数多、跨Cache航访问等）
  龙芯2号支持24个L1非阻塞访问，8个L2非阻塞访问
  用于实现非阻塞访存的访存队列项数是体现CPU性能的重要指标

## Slide 55
Intel公司Haswell处理器的队列大小

## Slide 56: 龙芯LA664队列大小
 | LA464V | LA664
发射宽度 | 4 | 6
ROB项数 | 128 | 256
定点物理寄存器数 | 128 | 192
向量物理寄存器数 | 128 | 192
发射队列项数（访存+定点+向量） | 32+32+32 | 48+48+48
功能部件数（访存+定点+向量） | 2+4+2 | 4+4+4
load队列项数 | 64 | 80
store队列项数 | 48 | 64

## Slide 57
龙芯2号处理器核结构图

## Slide 58
SPEC程序的非阻塞访存效果
8 KB直接相联数据Cache，块大小32字节，失效延迟16拍
  浮点程序AMAT= 0.68 -> 0.52 -> 0.34 -> 0.26
  定点程序AMAT= 0.24 -> 0.20 -> 0.19 -> 0.19
Integer
Floating Point
AMAT

## Slide 59
通过预取降低失效率
指令预取
  Alpha 21064 在Cache失效时取连续两块，多取的Cache块存放在流缓存（stream buffer）中，下一次Cache失效时先检查指令是否在流缓存中
数据预取
  Jouppi [1990]：对4KB的Cache，1项流缓存可以命中25%的Cache失效访问， 4项流缓存可以命中43%的Cache失效访问
  Palacharla & Kessler [1994]：指令和数据Cache各为四路组相联的64KB，对科学计算程序，8项流缓存可以命中 50%-70%的Cache失效访问
现代处理器都实现复杂预取技术
  预取对访存带宽提出了更高的要求
  CPU微结构做到一定程度后，提高性能主要靠转移猜测和预取，现在CPU一般都实现多级（L1、L2、L3、MC）以及多模式（跨步、链表等）预取

## Slide 60: Cache优化小结
优化技术 | 失效延迟 | 命中率 | 命中时间 | 硬件复杂度
多级Cache | + |  |  | 2
关键字优先 | + |  |  | 2
读失效优先 | + |  |  | 1
合并写缓存 | + |  |  | 1
Victim Cache | + | + |  | 2
增加块大小 | - | + |  | 0
增加Cache大小 |  | + | - | 1
增加相联度 |  | + | - | 1
伪相联、路猜测 |  | + |  | 2
编译优化 |  | + |  | 0
小而简单的Cache |  | - | + | 0
Cache和TLB访问并行 |  |  | + | 2
流水Cache访问 |  |  | + | 1
非阻塞Cache | + |  |  | 3
硬件预取 | + | + |  | 3
多访存部件 |  |  | + | 3

## Slide 61: 部分处理器的存储层次

## Slide 62: MIPS R10000存储层次
L1
  Dcache：32KB，2路，2拍延迟
  Icache：32KB，2路
L2
  片外，2路伪相联（way prediction）
  512KB-16MB
1个load/store部件
  16项address queue
特点：predecode icache，L2伪相联

## Slide 63: HP PA-8x00存储层次
L1:
  0.5~1.5MB
  8500之前为片外（直接映射），之后为片内（4路组相联）
L2
  一直到8700，无
2个load/store部件
  28项address reorder队列
特点：巨大的一级cache

## Slide 64: UltraSparc III存储层次
L1
  Dcache：64KB，4路，2拍延迟
  Icache：32KB，4路
  Prefetch：2KB，4路，3拍延迟
  Write cache：2KB，4路，1拍延迟
L2
  1/4/8MB，直接映射，12拍延迟
  片上tag，片外data
1个load/store部件，片上内存控制器
特点：Sum-Addressed-Memory，片上L2 tag和内存控制器

## Slide 65: Alpha 21264存储层次
L1
  Dcache：64KB，2路，3拍延迟，倍频访问（double-pumped）
  Icache：64KB，2路，行预测和路预测
L2
  片外，1－16MB，最小12拍延迟
2 load/store unit
  32 load queue
  32 store queue
特点：icache行/路预测，dcache倍频访问

## Slide 66: Power4存储层次
L1
  Dcache：32KB，2路，2读1写端口，4拍load延迟
  Icache：64KB，直接映射
L2
  片上，1.5MB，8路组相联
L3
  32MB 8路组相联，片上tag，片外data
2个load/store unit
  32 load queue，32 store queue
特点：片上cache多，数据通路宽，Cache块大（128-512B），并行处理能力强，SMP优化

## Slide 67: Pentium4存储层次
L1
  Dcache：8KB，4路，2拍延迟
  Icache：12K trace cache
L2
  256KB，8路，7拍load延迟
  浮点直接访问2级Cache
每拍可以处理一个读一个写
  48项load queue，24项store queue
特点：频率高，延迟较小，trace cache

## Slide 68: Itanium2存储层次
L1
  Dcache：16KB，4路，两读两写端口，1拍load延迟
  Icache：16KB，4路，1拍延迟
L2
  256KB，8路，4端口，最小5拍延迟
L3
  片上，3MB，12路，最小12拍延迟
24项store queue
特点：integer load only L1 dcache, pre-validated cache tag, advanced load

## Slide 70: Athlon64存储层次
L1
  Dcache：64KB，2路，3拍延迟
  Icache：64KB，2路，3拍延迟
L2
  片上256KB/512KB/1MB，16路
2个load/store部件
特色：HT接口，片上DDR内存控制器

## Slide 71: 典型处理器的数据通路（2010-2015）
 | Intel Sandybridge | AMD BullDozer | IBM Power7 | GS464E
前端 |  |  |  | 
取指宽度 | 16 字节/时钟周期 | 32 字节/时钟周期 | 8 指令/时钟周期 | 8 指令/时钟周期
一级指令缓存 | 32KB, 8 路, 64B/行 | 64KB, 2路, 64B/行 | 32KB, 4 路, 128B/行 | 64KB, 4 路, 64B/行
指令TLB | 128 项, 4 路, L1 ITLB | 72 项, 全相联, L1 ITLB 512 项, 4 路, L2 ITLB | 64 项, 2 路, L1 ITLB | 64 项, 全相联, L1 ITLB
分支预测 | BTB (8K-16K?项) 间接目标队列 (? 项) RAS (? 项) 循环检测 | 512 项, 4 路 L1 BTB 5120 项, 5 路 L2 BTB 512 项 间接目标队列 24 项 RAS 循环检测 | 8K 项本地 BHT 队列, 16K 项全局BHT 队列, 8K 项 全局 sel 队列 128 项间接目标队列 16 项 RAS | 8K项本地 BHT 队列 8K项全局BHT 队列 8K项 全局 sel 队列 128项间接目标队列 16项 RAS 循环检测
乱序执行 |  |  |  | 
Reorder缓存 | 168 项 | 128 项 | 120 项 | 128 项
发射队列 | 54-项 统一 | 60-项 浮点(共享) 40-项 定点, 访存 | 48-项 标准 | 16-项 浮点; 16-项 定点; 32-项 访存
寄存器重命名 | 160 定点; 144 浮点 | 96 定点; 160 浮点(双核共享) | 80 定点,浮点; 56 CR; 40 XER, 24 Link&Count | 128 定点; 128 浮点/向量; 16 Acc; 32 DSPCtrl; 32 FCR
执行单元 |  |  |  | 
执行单元个数 | ALU/LEA/Shift/128位 MUL/128位 Shift/256位FMUL/256位Blend + ALU/LEA/Shift/128位 ALU /128bit Shuffle/256位 FADD + ALU/Shift/Branch/ 128位 ALU/128bit Shuffle/256位 Shuffle/256位 Blend | ALU/IMUL/Branch + ALU/IDIV/Count + 128位FMAC/128位 IMAC + 128位FMAC/128位 XBAR + 128位 MMX + 128位 MMX/128位 FSTO | 2 定点 + 2 浮点/向量 + 1 转移 + 1 CR | 2 定点/转移/DSP + 2 浮点/向量
向量部件宽度 | 256位 | 128位 | 128位 | 256位

## Slide 72: 典型处理器的数据通路（2010-2015）
 | Intel Sandybridge | AMD BullDozer | IBM Power7 | GS464E
访存执行单元 | 2 取+ 1 存 | 2 取/存 | 2 取/存 | 2 取/存
Load/Store队列 | 64-项 Load 队列, 36-项 Store队列 | 40-项 Load 队列, 24-项 Store 队列 | 32-项 Load队列, 32-项 Store 队列 | 64-项 取/存 队列
Load/Store 宽度 | 128 位 | 128 位 | 256 位 load, 128 位 Store | 256 位
TLB | 100项全相联, L1 DTLB, 512项4路, L2 TLB | 32项全相联, L1 DTLB, 1024项8路, L2 TLB | 64项全相联, L1 DTLB, 512项4路, L2 TLB | 256-项全相联, TLB 每项两页
一级数据缓存 | 32KB, 8 路, 64B/行 | 16KB, 4路, 64B/行 | 32KB, 8 路, 128B/行 | 64KB, 4 路, 64B/行
二级缓存 | 每核256KB, 8路, 64B/行 | 双核共享2MB, 16 路 | 每核256KB, 8路, 28B/行 | 每核256KB, 16路,64B/行
三级缓存 | 8个核20 MB | 4个核8 MB | 8个核32 MB | 4个核4 MB～8MB
一级数据缓存同时处理缺失请求数 | 10 | ? | 8 | Unified 16
二级缓存同时处理缺失请求数 | 16 | 23 | 24 | 
一级 Load-to-use 延迟 | 定点4时钟周期, 浮点/向量5时钟周期 | 4时钟周期 | 定点2时钟周期, 浮点/向量3 时钟周期 | 定点3时钟周期, 浮点/向量5 时钟周期
二级 Load-to-use 延迟 | 12 时钟周期 | 18-20 时钟周期 | 8 | 17 时钟周期

## Slide 73
Chart: 
| 400.perlbench | 401.bzip2 | 403.gcc | 429.mcf | 445.gobmk | 456.hmmer | 458.sjeng | 462.libquantum | 464.h264ref | 471.omnetpp | 473.astar | 483.xalancbmk | INT | 410.bwaves | 416.gamess | 433.milc | 434.zeusmp | 435.gromacs | 436.cactusADM | 437.leslie3d | 444.namd | 447.dealII | 450.soplex | 453.povray | 454.calculix | 459.GemsFDTD | 465.tonto | 470.lbm | 481.wrf | 482.sphinx3 | FP
退出 | 0.56051 | 0.38782 | 0.26582 | 0.084738 | 0.31113 | 0.63647 | 0.34846 | 0.34239 | 0.58 | 0.20089 | 0.20278 | 0.41896 | 0.4698 | 0.75383 | 0.2282 | 0.31588 | 0.41083 | 0.38976 | 0.22972 | 0.38028 | 0.39036 | 0.19315 | 0.52306 | 0.48158 | 0.22271 | 0.52264 | 0.36095 | 0.42608 | 0.39047
错误推测 | 0.062961 | 0.24327 | 0.04814 | 0.15471 | 0.27855 | 0.031257 | 0.17298 | 0.0025636 | 0.050484 | 0.11002 | 0.37337 | 0.032251 | 0.00017227 | 0.032098 | 0.00062657 | 0.00077445 | 0.077614 | 0.0006432 | 0.00079589 | 0.12472 | 0.075378 | 0.16301 | 0.065204 | 0.06221 | 0.0035066 | 0.037516 | 0.0015104 | 0.0035615 | 0.10381
后端限制 | 0.041512 | 0.16659 | 0.46603 | 0.62052 | 0.072695 | 0.32144 | 0.087682 | 0.44288 | 0.27916 | 0.55736 | 0.12 | 0.20442 | 0.45064 | 0.12762 | 0.75735 | 0.65377 | 0.41073 | 0.56624 | 0.73848 | 0.39162 | 0.31833 | 0.54205 | 0.21336 | 0.30095 | 0.70468 | 0.37544 | 0.63602 | 0.49022 | 0.40979
前端限制 | 0.33502 | 0.20232 | 0.22001 | 0.14003 | 0.33762 | 0.010838 | 0.39087 | 0.21217 | 0.09035 | 0.13173 | 0.30386 | 0.34437 | 0.079391 | 0.086461 | 0.013824 | 0.029577 | 0.10083 | 0.043364 | 0.031007 | 0.10338 | 0.21593 | 0.10179 | 0.19838 | 0.15526 | 0.069102 | 0.064408 | 0.0015162 | 0.080142 | 0.095934
龙芯3A6000运行SPEC CPU2006的IPC分解

## Slide 74: 龙芯3A6000运行SPEC CPU2006的Cache失效率
Chart: 
| 400.perlbench | 401.bzip2 | 403.gcc | 429.mcf | 445.gobmk | 456.hmmer | 458.sjeng | 462.libquantum | 464.h264ref | 471.omnetpp | 473.astar | 483.xalancbmk | 410.bwaves | 416.gamess | 433.milc | 434.zeusmp | 435.gromacs | 436.cactusADM | 437.leslie3d | 444.namd | 447.dealII | 450.soplex | 453.povray | 454.calculix | 459.GemsFDTD | 465.tonto | 470.lbm | 481.wrf | 482.sphinx3
后端限制占比 | 0.041512 | 0.16659 | 0.46603 | 0.62052 | 0.072695 | 0.32144 | 0.087682 | 0.44288 | 0.27916 | 0.55736 | 0.12 | 0.20442 | 0.45064 | 0.12762 | 0.75735 | 0.65377 | 0.41073 | 0.56624 | 0.73848 | 0.39162 | 0.31833 | 0.54205 | 0.21336 | 0.30095 | 0.70468 | 0.37544 | 0.63602 | 0.49022 | 0.40979
dcache MPKI | 3.9518 | 16.1275 | 34.2857 | 312.6604 | 8.2943 | 63.5711 | 2.654 | 66.4704 | 7.13 | 70.879 | 39.2343 | 25.9528 | 14.2769 | 2.7593 | 129.2295 | 34.5422 | 27.173 | 34.5814 | 119.3802 | 8.4124 | 40.0172 | 121.2188 | 14.8152 | 14.9291 | 30.5848 | 27.3398 | 59.0041 | 31.0204 | 24.5345
vcache MPKI | 0.79142 | 6.1326 | 13.7005 | 80.1993 | 1.781 | 3.9797 | 0.48977 | 0.56741 | 1.2667 | 26.1952 | 12.2502 | 6.8286 | 24.4681 | 0.18542 | 13.5676 | 10.7557 | 1.0003 | 21.531 | 66.0954 | 0.11568 | 2.9111 | 32.8567 | 0.018583 | 3.9149 | 56.876 | 5.9131 | 31.4942 | 11.6293 | 10.5616
scache MPKI | 0.035054 | 0.071918 | 2.3179 | 41.0248 | 0.40856 | 0.0044786 | 0.30241 | 1.0375 | 0.038425 | 7.5653 | 0.68729 | 0.59076 | 3.9812 | 0.00032423 | 29.4206 | 8.0664 | 0.00011025 | 4.3547 | 16.4626 | 0.012239 | 1.014 | 13.5476 | 5.4464e-05 | 0.20783 | 10.779 | 0.17218 | 21.5013 | 4.1824 | 0.12161

## Slide 75: 高速缓存（Cache）小结
存储层次的基本概念
  程序中访存指令占比高：>40%
  程序访问的局部性：时间局部性和空间局部性
  越小越简单的硬件越快，越快的硬件越昂贵
Cache结构
  Cache的内容是主存储器内容的一个子集，同时存储数据和地址（Tag）
  需要考虑所需要的数据不在Cache中的情况
Cache性能优化
  降低失效率（MissRate）
  降低失效延迟（MissPenalty）
  降低命中延迟（HitTime）
  提高Cache访问并行性：非阻塞访问（访存指令的乱序执行）和预取
常见处理器的存储层次：运用之妙、存乎一心
  现代通用CPU片内多级Cache：核内L1D、L1I（几十KB），核内L2（几百KB-1MB），核间LLC（几十MB）