## Slide 1
计算机体系结构
胡伟武、汪文祥

## Slide 2: 计算机系统启动过程分析
计算机系统主要组成部件
计算机系统启动过程分析

## Slide 3: 计算机的组成部件

## Slide 4: CPU、内存和IO
冯诺依曼结构
  五部分组成：运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备
  物理上分成三大部分：CPU（运算器+控制器）、内存（DRAM）、IO（I+O）
三大部分关系
  CPU/内存：CPULoad/Store访问内存，高带宽、低延迟
  IO/内存：IO通过DMA访问内存，较高带宽，高延迟
  CPU/IO：CPU通过PIO访问IO，低带宽、高延迟
CPU与IO同步关系
  查询： CPU通过不断读取IO状态寄存器的内容获取设备控制器的状态
  中断：设备完成某个操作时，产生中断通知CPU，把CPU从查询IO中解放出来，提高CPU的利用率，一般与DMA配合使用

## Slide 5: 存储器
存储器存储程序和数据，又称主存储器或内存，一般用动态随机存储器DRAM实现。CPU可以直接访问它，IO设备也频繁地和它交换数据。
  存储器的存取速度往往满足不了CPU的快速要求，容量也满足不了应用的需要，为此将存储系统分为高速缓存（Cache)、主存储器和辅助存储器三个层次。
  Cache存放当前CPU最频繁访问的部分主存储器内容，采用比DRAM速度快但容量小的SRAM实现。数据和指令在Cache和主存储器之间的调动由硬件自动完成。
  为扩大存储器容量，使用磁盘、磁带、光盘等大容量存储器作为辅助存储器。计算机运行时所需的应用程序、系统软件和数据等都先存放在辅助存储器中，在运行过程中分批调入主存储器。数据和指令在主存储器和辅助存储器之间的调动由操作系统完成
  CPU访问存储器时，面对的是一个高速（接近于Cache的速度）、大容量（接近于辅助存储器的容量）的存储器。
  现代计算机中还有少量只读存储器（Read Only Memory，简称ROM）用来存放引导程序和基本输入输出系统（Basic Input Output System，简称BIOS）等。
  计算机访问内存时采用虚拟地址，操作系统负责维护虚地址和物理地址转换的页表，集成在CPU中的存储管理部件MMU负责把虚拟地址转换为物理地址。

## Slide 6: 内存
冯诺依曼结构中的“存储器”
  采用动态随机存储器DRAM，每个单元只要一个晶体管，通过电容充放电保存数据，需动态刷新
  SDRAM、DDR SDRAM、DDR2 SDRAM、DDR3 SDRAM、DDR4 SDRAM……
是CPU性能的决定性因素
  容量沿摩尔定律不断变大，但延迟降低非常缓慢（每年7%）
  早期内存通过北桥连接到CPU，现代CPU都直接带内存控制器
  CPU内设置多级Cache来降低平均延迟

## Slide 7: 内存基本单元
由MOS管T和电容（存储单元）组成
  电容C存储的电位决定存储单元的逻辑值
  字线：根据地址译码，连接同一字的不同位
  位线：读写的数据，连接不同字的同一位
读写过程
  读：IDLE->行激活->读数据(1次或多次突发)->预充电->IDLE
  写：IDLE->行激活->写数据(1次或多次突发)->预充电->IDLE
  刷新：C中的电容可能会漏掉，因此DRAM需要周期刷新，刷新可以通过读操作进行，一般每行几十微秒刷新一次

## Slide 8: 具体读写过程
行激活（Active）
  Bank和Row地址（BA0-BA2选择Bank、A0-A15选择Row）译码
读写数据
  列地址译码（复用行地址A0-A?），读写用
  读操作：位线已预充到Vref=VCC/2，字线打开T管，C引起位线微小的电位差，感应放大器读出，此时C中的电位被破坏
  写操作：字线上提供更大电流重置感应放大器和位线的值
预充
  关闭字/位线，行缓冲的数据写回存储阵列，位线预充到Vref=VCC/2
  Close page：每次读写后自动预充，行缓冲不命中，延迟固定
  Open page：地址切换时预充，地址不切换直接访问行缓存（局部性）

## Slide 10: 内存内部结构
地址锁存及其译码
多个Bank（4/8）：每个Bank包含存储阵列和感应放大器
读锁存和写FIFO

## Slide 11: 提高访存性能的方法
  利用行缓冲局部性
    利用输出端的行缓存，如果两次访问在同一行，可降低访问延迟
    Close page：打开 -> 读写（并自动关行）
    Open page：读写（命中）、关行（预充） -> 打开 -> 读写（不命中）
  利用Bank级并行性
    DRAM芯片的多个Bank可以流水并行执行
    要求连续的访问针对不同Bank
  内存控制器的调度
    内存控制器同时对几十个不同的访问进行调度
    调度访问次序，利用行缓存局部性和Bank级并行性
    支持多个Outstanding访问操作，读优先……

## Slide 12: 输入/输出（IO）设备
IO设备实现计算机和外部世界的信息交换。传统的IO设备有键盘、鼠标、打印机和显示器等；新型的IO设备能进行语音、图像、影视的输入输出和手写体文字输入，并支持计算机之间通过网络进行通信；磁盘等辅助存储器在计算机中也当作IO设备来管理。处理器通过读写IO设备控制器中的寄存器来访问及控制IO设备。高速IO设备可以在处理器安排下直接与主存储器成批交换数据，称为直接存储器访问（Directly Memory Access，简称DMA）。处理器可以通过查询设备控制器状态与IO设备进行同步，也可以通过中断与IO设备进行同步。

## Slide 13: IO寄存器寻址
IO访问与存储访问的不同
  存储器是存储单元阵列，存储访问通过读写指令直接完成，对某单元的读写不会影响其它单元
  IO设备都有专门的设备控制器，设备控制器向CPU提供一组IO寄存器，CPU通过读取IO寄存器获知IO控制器状态，通过写（有时候是读）IO寄存器来控制IO设备，CPU写入IO寄存器的数据，会被设备控制器解释成控制IO设备的命令
IO寄存器寻址
  通过独立的IO指令寻址，如X86的IN和OUT指令
  内存映射统一寻址，如MIPS通过LW和SW指令的地址区分是内存访问还是IO访问

## Slide 14: CPU和IO设备间的同步
CPU和IO控制器是两个不同的主体，两者协同完成IO访问，
查询方式
  CPU通过不断读取IO状态寄存器的内容获取设备控制器的状态
  如打印机控制器包括状态寄存器和控制寄存器，CPU在打印一串数据时，先把数据写入数据寄存器，然后不断读取状态寄存器的值，当读出的“完成位”为“1”时，再把下一个数据写入数据寄存器
中断方式
  查询方式效率太低，改由设备完成某个操作时，产生中断通知CPU，把CPU从查询IO中解放出来，提高CPU的利用率
  如CPU写入打印机的数据寄存器后，转去执行别的操作，打印机打印完数据寄存器的数据后，通过中断通知CPU，CPU再查询状态寄存器

## Slide 15: 存储器和IO设备间的通信
存储器和IO设备之间需要大量的通信
  系统启动时，需要操作系统代码和数据从硬盘搬运到内存
  显示输出时，需要把显示数据从内存搬运到GPU的显存
  冯诺依曼结构本质上是以内存为中心的结构
存储器和IO设备间通信有两种方式
  PIO（ Programming Input/Output）方式：CPU从IO设备/内存中把数据读到CPU内部寄存器中，再写入到内存/IO设备
  DMA（Direct Memory Access）方式：在内存和外设之间开辟直接的数据传输通道，由DMA控制器控制数据在内存和外设之间直接、连续传输

## Slide 16: PIO传输方式
IO设备和内存之间的通信通过CPU的寄存器中转
  CPU和IO设备之间的同步可以是查询方式，也可以是中断方式
使用PIO传输方式的设备
  计算机中多数设备都可以通过PIO访问
  低速设备如键盘、鼠标只能通过PIO访问
CPU访问IO设备都是Uncache访问
  提供Uncache Accelerate加速：把多个连续访问合并成一个大的
  对很多IO设备的性能至关重要，如CPU往GPU传数据时，部分数据通过PIO方式传输

## Slide 17: DMA数据传输
在存储器和外设之间开辟直接的数据传送通道，数据传送由专门的硬件（DMA控制器）来控制。
  处理器准备某内存区域为DMA区域
  处理器设置DMA控制器参数后可以去干别的事
  DMA控制器进行数据传输
  DMA控制器向处理器发出一个中断，通知处理器数据传送的结果
  处理器收到中断后安排下一块传输
DMA要Cache和内存的一致性
  DMA前CPU先刷Cache，现代处理器一般由硬件自动维护一致性
多数高速IO设备均采用DMA传输方式
  硬盘、网络

## Slide 18: CPU、GPU与DC间的数据传输
龙芯3A3000+龙芯7A桥片两片结构
  GPU与DC（显示控制器）在桥片中集成
  专供GPU、DC使用的显存控制器在桥片中集成
CPU、GPU与DC之间的几种数据传输方式
  PIO方式
    CPU读写GPU中的控制寄存器
    CPU读写DC中的控制寄存器
    CPU读写显存
  DMA方式
    GPU读写内存/显存
    DC读内存/显存

## Slide 19: GPU与DC间的DMA差异
DC的DMA行为比较简单
  DC的作用是将画面进行持续显示，无需进行复杂的计算
  DC的DMA初始化主要是将显示分辨率，帧缓冲（framebuffer）指针配置好。然后开始周期性地DMA数据搬运。
  CPU或GPU在这一过程中会周期性地向一个帧缓冲或多个帧缓冲（与DC的实现相关）进行填充，填充时机通常是由DC的中断决定
GPU的DMA行为稍微复杂
  只有需要的时候，CPU才会调用GPU进行运算
  GPU的初始化主要是描述符列表的指针，描述符是在内存里规定好的数据结构。每个描述符中又包含指向数据区域的指针
  CPU在需要的时候，会将数据区域填好，修改相应的描述符，再通知GPU启动DMA。GPU通过描述符得到数据区域，进行相应计算。

## Slide 20: 模式一：CPU与DC使用共享显存
不使用GPU
共享显存
  不使用桥片上的显存，而在内存中分配一个区域专供显示使用
  这个区域称之为framebuffer（帧缓存）
数据传输方式
  CPU读写DC中的控制寄存器，启动DMA
    PIO操作
  CPU将需要显示的内容写入内存framebuffer
    CPU正常内存操作
  DC读内存framebuffer
    DMA操作

## Slide 21: 模式二：CPU与DC使用独立显存
不使用GPU
独立显存
  使用桥片上的显存
  这个区域称之为framebuffer（帧缓存）
数据传输方式
  CPU读写DC中的控制寄存器，启动传输
    PIO操作
  CPU将需要显示的内容从内存读出，再写
  入独立显存上的framebuffer
    PIO操作
  DC读显存framebuffer
    桥片内的访存显存操作

## Slide 22: 模式三：CPU、GPU/DC使用共享显存
数据传输方式
  CPU读写DC中的控制寄存器，启动DMA
    PIO操作
  CPU在内存中分配GPU使用的空间，并将相关数据填入
  CPU读写GPU中的控制寄存器，启动DMA
    PIO操作
  GPU读内存
    DMA操作
  GPU将计算结果写入内存framebuffer
    DMA操作
  DC读内存framebuffer
    DMA操作

## Slide 23: 模式四：CPU、GPU/DC使用独立显存
数据传输方式
  CPU读写DC中的控制寄存器，启动DMA
    PIO操作
  CPU在内存中分配GPU使用的空间，并将相关数据填入
  CPU读写GPU中的控制寄存器，启动DMA
    PIO操作
  GPU读内存
    DMA操作
  GPU将计算结果写入显存framebuffer
    桥片内的访存显存操作
  DC读内存framebuffer
    桥片内的访存显存操作

## Slide 24: 几种使用模式比较
无GPU的共享显存与独立显存
  对CPU来说，写内存的性能比写IO性能高得多
  在DC读内存（DMA）带宽能够保证的前提下，共享显存性能更好
有GPU的共享显存与独立显存
  独立显存的使用能够减少两次DMA操作，有效降低内存带宽需求
有GPU与无GPU的比较
  GPU对于复杂的图形变换计算效率较高，尤其是处理3D图形时
  CPU在处理某些简单图形时会更快，并且节省了DMA启动开销
实际使用中，即使有GPU，也会存在一些显示数据由CPU直接写入framebuffer的情况，所以PIO性能也会对系统性能造成一定影响

## Slide 25: IO中断控制器
中断：打断当前CPU的执行进程，转去执行某特定程序
  中断源发出中断信号到中断控制器
  中断控制器产生中断请求给CPU
  CPU响应中断并读取中断类型码
  CPU根据中断类型执行相应的中断服务程序
  CPU从中断服务程序返回
中断信号的传递
  中断线直传和MSI（Message Signaled Interrupt）
Intel 8259A的中断寄存器
  中断请求寄存器（IRR）：存放当前的中断请求
  中断在服务寄存器（ISR）：存放正在服务的中断请求
  中断屏蔽寄存器（IMR）：存放中断屏蔽位

## Slide 26: PIO与DMA
键盘输入（PIO） | 网络收包（DMA）
敲击键盘 | 接收端看到网络包
键盘输入被记录在PS/2控制器内 | 网卡将收到的网络包写入内存中预先分配好的区域
中断CPU | 中断CPU
CPU查询中断源，发现键盘中断 | CPU查询中断源，发现网络中断
CPU从南桥的PS/2控制器读键盘值 | CPU从内存中读网络包，初始化新的接收缓冲区供网卡使用
CPU清中断 | CPU清中断

## Slide 27: 计算机系统启动过程分析

## Slide 28: 一句话要点
系统启动
  从复位到系统可用
初始化是什么
  将系统各种寄存器状态从不确定设置为确定，将一些模块状态从无序强制为有序的一个过程
什么东西需要初始化
  CPU、内存、各类IO接口
怎么初始化
  按照从核内到核外，从片内到片外的次序进行

## Slide 29: 系统启动过程示意图
处理器核初始化
总线接口初始化
设备探测驱动加载
多核启动

## Slide 30: 计算机系统启动过程分析
处理器核初始化
总线接口初始化
设备探测及驱动加载
多核启动过程
注意代码背后的结构

## Slide 31: 处理器复位
从芯片引脚输入电平信号，将处理器内部的部分寄存器等状态置为预设值
  开始取指（LoongArch处理器的第一条指令为0x1C000000）
复位输入是一个硬件初始化动作，至少需要完成最基本的芯片状态初始化（保证第一条指令取指执行）
  控制寄存器状态初始化，如处于核心态
  核内程序计数器（PC）初始化为0x1C000000
  片内对于0x1Cxxxxxx段地址的路由通路初始化
  清空流水线有效位避免混乱
  为什么不初始化更多硬件（如内存、Cache、TLB、寄存器）？
复位后，CPU内部只有取指通路一丝光亮，其余漆黑一片

## Slide 32: 首条指令
初始化控制寄存器（用于控制处理器行为，如中断）
  模式信息 CRMD（0x0）
  例外配置 ECFG（0x4）
  例外入口地址 EENTRY （0xC）
  TLB重填例外入口地址 TLBRENTRY（0x88）
初始化软件约定使用的通用寄存器
  栈指针：BIOS用的堆栈
  全局指针：BIOS用的地址空间
  内核约定物理地址240MB-256MB之间的空间给BIOS用
dli t0, (0x7 << 16) csrxchg zero, t0, 0x4 //设置中断入口间距 dli t0, 0x1c001000 csrwr t0, 0xc //设置普通例外入口地址 dli t0, 0x1c001000 csrwr t0, 0x88 //设置TLB重填例外入口地址 dli t0, (1 << 2) csrxchg zero, t0, 0x0 //关中断执行 la sp, stack //初始化栈指针 la gp, _gp //初始化全局指针 | lu12i.w $r12, 0x70 csrxchg $r0, $r12, 0x4 lu12i.w $r12, 0x1c001 csrwr $r12, 0xc lui12i.w $r12, 0x1c001 csrwr $r12, 0x88 ori $r12, $r0, 0x4 csrxchg $r0, $r12, 0x0 lu12i.w $r3, 0x90400 //0x0000,0000,9040,0000 lu32i.d $r3, 0 //0x0000,0000,9040,0000 lu52i.d $r3, $r3, 0x900 //0x9000,0000,9400,0000 lu12i.w $r2, 0x90020 //0x0000,0000,9002,0000 ori $r2, $r2, 0x900 //0x0000,0000,9002,0900 lu32i.d $r2, 0 //0x0000,0000,9002,0900 lu52i.d $r2, $r2, 0x900 //0x9000,0000,9002,0900

## Slide 33: 模式信息控制寄存器
四种特权等级
  复位后默认为最高特权等级
例外使能控制

## Slide 34: 例外相关控制寄存器
例外入口支持向量化
  VS = 0，使用统一入口
例外入口地址
TLB重填例外入口地址

## Slide 35: 外部调试接口初始化
外部调试接口本身不是处理器核初始化的内容，但调试时需要尽早开始人机交互，方便软件调试
输出
  蜂鸣器
  数码管显示
输入输出
  串口控制器
显示器这样的设备相比之下是比较复杂的接口，在启动的后期才会使用

## Slide 36: 串口初始化
LEAF(initserial) li a0, GS3_UART_BASE li t1, 128 sb.b t1, a0, 3 li t1, 0x12 sb.b t1, a0, 0 li t1, 0x12 sb.b t1, a0, 1 li t1, 0x3 sb.b t1, a0, 3 li t1, 0 sb.b t1, a0, 1 li t1,71 sb.b t1, a0, 2 jirl ra END(initserial) | 加载串口设备基地址 线路控制寄存器，写入0x80（128）表示后续寄存器访问为分频寄存器 配置串口波特率分频，当串口控制器输入频率为33MHz时，将串口通讯速率设置在115200，分频的方式为 33,000,000 / 16 / 0x12 = 114583 由于串口通信有固定的格式，只要两端的速率保持在一定范围之内就可以保证传输的正确性 设置传输字符宽度为8，同时将后续寄存器访问设置为正常寄存器 不使用中断模式
建立主机与被调试机之间的通信协议
  GS3_UART_BASE是串口控制器寄存器基址
所谓驱动就是读写IO设备控制寄存器
  注意读写IO设备与读写存储器不同

## Slide 37: 串口字符输入与输出

## Slide 38: TLB初始化
TLB用于虚实地址转换
从TLB来看，LoongArch地址空间，分为窗口映射和TLB映射
  在窗口映射中命中的地址，使用窗口直接映射的方式
  其它未命中地址，全部使用TLB映射
  对于BIOS，基本使用非映射空间，无需TLB转换
对于特别的地址转换需求，会借助TLB映射
  0xC0000000 -> 0x40000000：对应显存等大IO空间

## Slide 39: LoongArch的虚拟地址空间

## Slide 40: TLB初始化代码
LEAF(CPU_TLBClear) dli a3, 0 dli a0, (1<<31) ¦ (12 << 24) li a2, 64 1: csrwr a0, 0x10 addi.d a3, 1 addi.d a0, 1 tlbwr bne a3, a2, 1b jirl ra END(CPU_TLBClear) | 循环控制变量 设置页大小为4K，31位为1表示无效 TLB表项数 将表项写入编号为0x10的TLBIDX寄存器 增加循环变量 增加TLBIDX中的索引号 当前处理的TLB项索引号 操作TLB表
逐一清空每一个TLB项
  需要使用时再填入正确映射（通过TLB Refill例外）
LoongArch中支持更简洁的初始化指令
  INVTLB 0
越来越多的处理器不再需要软件初始化TLB

## Slide 41: LoongArch的TLB及相关控制寄存器
TLB表项
  全相联
  32-64项
TLB控制寄存器

## Slide 42: Cache初始化
复位后BIOS刚开始启动时，处理器从非缓存空间开始执行
  上千拍完成一条指令的的取指和执行
  Cache初始化后，跳转到Cache空间执行，全速流水
  尽早完成Cache初始化，使用Cache地址执行能够大大提升启动速度
从Cache来看，逻辑地址空间，分为非缓存与缓存
  LoongArch使用窗口进行映射，一般情况下，按以下的设置方式
  0x90000000_00000000 – 0x9FFFFFFF_FFFFFFFF：Cached访问方式
  0x80000000_00000000 – 0x8FFFFFFF_FFFFFFFF：Uncached访问方式
  上述两个通过窗口来映射的空间，虽然访问的方式不同，但后面所映射的物理地址是相同的。
  区别在于用Cache方式访问时，如果在Cache中失效会自动到实际的物理位置取回数据；而用Uncache方式，则不会在Cache中查找。Uncache一般用于IO访问
  为什么用一个Cache地址进行写操作后，用同样的Uncache地址无法得到写入的值？

## Slide 43: LoongArch的虚拟地址空间

## Slide 44: 一级Cache初始化代码
LEAF(godson2_cache_init) li a2, (1<<14) li a0, 0x0 1: CACOP 0x0, a0, 0x0 CACOP 0x0, a0, 0x1 CACOP 0x0, a0, 0x2 CACOP 0x0, a0, 0x3 addi.d a0, a0, 0x40 bne a0, a2, 1b jirl ra END(godson2_cache_init) | 64KB/4路，为Index的实际数量 a0表示当前Index 对4路Cache分别进行写TAG操作 每个cache行大小为64字节，以此增加Index
片上Cache容量越来越大，使得初始化时间越来越长
使用硬件资源在复位时对TLB、Cache等结构的初始化
  大幅减少系统启动时间
  龙芯3A2000以后的处理器都支持硬件初始化Cache

## Slide 45: Cache指令及寄存器
Cache在功能上对用户程序时透明的，但对OS是可见的
  以前硬件一般不对Cache做初始化，刚上电时Cache内容是乱的
  需要软件把Cache初始化成任何访问都不命中
LoongArch的Cache指令，只能在核心态下使用
  LoongArch的Cache指令通过OPCODE来表示具体的操作
  包括初始化和维护一致性的操作

## Slide 46: Cache算法配置
两位决定Cache算法
  0-Uncached、1-Cached、2-Uncache ACC
  对于窗口映射方式，由窗口配置寄存器的MAT域决定
  其它部分由TLB表项决定

## Slide 47: 处理器核初始化后
CPU内部一片光亮，除了串口和BIOS接口，多数“门窗”都没开

## Slide 48: 计算机系统启动过程分析
处理器核初始化
总线接口初始化
设备探测及驱动加载
多核启动过程

## Slide 49: 内存接口初始化
到此为止，BIOS从 Flash读程序，写IO或控制寄存器器
  相比Flash设备，内存接口的访问性能大大提升
内存接口的初始化与核内部件的初始化的差别
  Cache/TLB的初始化主要是将内容设置为无效
  内存接口的初始化针对接口控制
    通过内存的SPD（并非必需），获取内存大小，类型，频率，延迟等各种信息
    根据所得到的内存信息对控制器和内存进行设置
    可能还有对于时序配合的信号训练
    对内容并不关心（ECC内存除外，不初始化内容会导致ECC错）

## Slide 50: 内存控制器配置代码
ddr2_config: add.d a2, a2, s0 dli t1, DDR_PARAM_NUM addi.d v0, t8, 0x0 1: ld.d a1, 0x0(a2) st.d a1, 0x0(v0) addi.d t1, t1, -1 addi.d a2, a2, 0x8 addi.d v0, v0, 0x8 bnez t1, 1b | a2为调用该程序时传入的参数，与s0之和用于表示初始化参数在FLASH中的基地址 t1用于表示内存参数的个数 t8为调用该程序时传入的参数，用于表示内存控制器的寄存器基地址 初始化的过程就是从FLASH中取数再写入内存控制器中的寄存器的过程
将预先定义好的值写入内存控制器的相应寄存器中
内存控制器将自动对内存进行初始化配置
  主要设置延迟、匹配阻抗等
初始配置之后，会再对内存信号进行训练

## Slide 51: IO总线初始化
根据不同IO总线的需求进行针对性的初始化
通过初始化配置消除与具体实现相关的总线特性，保证软件兼容性
  信号定义，硬件实现各不相同：HyperTransport、PCIE等
  软件协议兼容PCI：配置空间、IO空间及Memory空间
龙芯3号中使用HyperTransport接口
  地址划分：确定配置访问、IO访问及Memory访问的地址
  设定DMA访问地址
  对总线频率、宽度进行重新设置

## Slide 52: 总线接口初始化后
CPU内部一片光亮，“门窗”也已打开
但窗外还是一片漆黑

## Slide 53: 计算机系统启动过程分析
处理器核初始化
总线接口初始化
设备探测及驱动加载
多核启动过程

## Slide 54: PCI协议下的工作流程
上世纪九十年代提出，软件结构被PCIE和HT等继承
  配置空间、IO空间、Memory空间
通过配置空间探测总线设备
  配置空间大部分情况下是对设备的属性进行刻画
  在完成设备探测之后基本不再使用配置空间
对总线上的各个设备所需的地址空间进行分配
  IO、Memory空间是真正使用设备功能时的地址空间
  对于IO和内存统一编址的CPU，两者区别不大
使用分配好的空间对各个设备进行控制
  主要是驱动程序加载
特点：
  总线设备发生变化时无需修改软件
  同一总线支持多个相同设备不会导致冲突

## Slide 55: 设备探测
使用配置空间：以HyperTransport的配置空间为例
  高位地址访问不同设备，FDFE和FDFF是HT协议规定的
  通过总线号、设备号及功能号可以遍历总线设备
  Offset是设备内地址偏移，索引设备空间寄存器
  通过规定的寄存器得到设备的唯一标识、设备类型等
    Device ID、Vendor ID
  通过基址寄存器（BAR）获取并对设备空间进行配置
    IO设备需要使用的内存空间

## Slide 56: 设备配置空间寄存器分布
一般放在IO控制器上（如PCIE控制器）
  所有设备的空间分布都一致
  Vender ID：Intel为0x8086，龙芯为0x0014
  Device ID：为全0或全1表示没有设备

## Slide 57: 地址空间分配
基址寄存器（BAR）
  向该寄存器写入全1，读出再判断0的个数来获取空间需求
  再向该寄存器写入分配好的基地址供设备进行命中判断
每个设备地址空间为2的幂次方对齐
先收集所有的设备空间信息
  按照大小排序
  根据顺序分配基地址，以减少空间碎片

## Slide 58: PCI设备的探测
将初始总线号、初始设备号、初始功能号设为0；
使用当前的总线号、设备号、功能号组成一个配置空间地址，这个地址的构成如图7.3所示，使用该地址，访问其0号寄存器，检查其设备识别号；
如果读出全1或全0，表示无设备；
如果该设备为有效设备，检查每个BAR所需空间大小，并收集相关信息；
检测其是否为多功能设备，如果是则将功能号加1重复扫描，执行第2步；
如果该设备为桥设备，则给该桥配置一个新的总线号，再使用该总线号，从设备号0、功能号0开始递归调用，执行第2步；
如果设备号非31，则设备号加1，继续执行第2步；如果设备号为31，且总线号为0，表示扫描结束；如果总线号非0，则退回上一层递归调用；

## Slide 59: PCI设备探测过程
对多功能设备扫描FUNC
  可以有更多的地址空间BAR
对桥设备递归调用该过程
  如南桥上有很多设备
遍历整个总线获得所有设备信息
  同时对设备地址空间大小进行排序
再次遍历对每个设备空间进行配置
  把设备地址空间的信息传递给设备驱动程序，设备驱动程序使用配置好的设备地址空间

## Slide 60: 地址空间分配示例
设备号 | 名称 | BAR号 | 大小
1 | USB控制器 | 0 | 4KB
2 | 显示控制器 | 0 | 128MB
 |  | 1 | 64KB
3 | 网卡控制器 | 0 | 4KB
 |  | 1 | 16KB
设备内部的地址空间，CPU通过Uncache或IO指令访问
配置空间扫描后得到的设备及空间需求
最终的地址空间分配
设备号 | 名称 | BAR号 | 大小 | 起始地址 | 结束地址
1 | USB控制器 | 0 | 4KB | 0x48015000 | 0x48015FFF
2 | 显示控制器 | 0 | 128MB | 0x40000000 | 0x47FFFFFF
 |  | 1 | 64KB | 0x48000000 | 0x4800FFFF
3 | 网卡控制器 | 0 | 4KB | 0x48014000 | 0x48014FFF
 |  | 1 | 16KB | 0x48010000 | 0x48013FFF

## Slide 61: 实现OS二进制兼容统一系统架构
标准化的中断系统
（中断路由和编程模型）
标准化的全局
地址空间布局
编程接口标准化的
多核与互联架构
可动态枚举的扩展组件GPU/Raid等
跨代兼容、增量式
创新的指令集
动态插拔的外设接口
U盘/打印机
桥片确定系统架构
BIOS规范系统架构

## Slide 62: 计算机系统启动过程分析
处理器核初始化
总线接口初始化
设备探测及驱动加载
多核启动过程

## Slide 63: 多核初始化
一个核执行主流程，其它核仅负责私有部件的初始化
  主核：核内私有部件、片内共享部件、总线接口
  从核：核内私有部件
通过核间通信机制进行同步
  串口初始化后，通知从核，开始打印输出
  共享Cache初始化后，通知从核，开Cache执行
  内存初始化后，通知从核，可以读写内存
可以通过并行化共享部件初始化的方法来加速启动
  每个核初始化一部分共享Cache
  每个核执行不同的初始化：Cache、内存、接口

## Slide 64: 核间通信机制
名称 | 读写权限 | 描述
IPI_Status | R | 32位状态寄存器，被置1且对应位使能情况下，处理器核中断线被置位
IPI_Enable | RW | 32位使能寄存器，控制对应中断位是否有效
IPI_Set | W | 32位置位寄存器，往对应的位写1，则对应的STATUS寄存器位被置1
IPI_Clear | W | 32位清除寄存器，往对应的位写1，则对应的STATUS寄存器位被清0
MailBox0 | RW | 缓存寄存器，供传递参数使用
MailBox01 | RW | 缓存寄存器，供传递参数使用
MailBox02 | RW | 缓存寄存器，供传递参数使用
MailBox03 | RW | 缓存寄存器，供传递参数使用
核间中断机制，以龙芯3A为例
  每个核有32个不同的中断可供软件使用
  可以约定为不同核产生的中断，或者对应不同事件
信箱寄存器（查询方式）
  多个寄存器供传递参数及特殊事件

## Slide 65: 多核唤醒
内核启动过程中，会将从核逐一加入系统管理
  这一过程称之为“唤醒”
唤醒中主从核的运行
  主核：将从核需要运行的程序指针、参数写入信箱寄存器。等待从核被唤醒
  从核：轮询信箱寄存器，发现非零值则跳转执行。执行完相关的程序后，通过信箱寄存器通知主核
  主核：收到信箱寄存器通知后，继续下一个核的唤醒或其它操作

## Slide 66: BIOS完成上述工作后
从硬盘从把内核取到内存（DMA或PIO），并跳转到内核地址，由内核负责后续计算机控制
  BIOS要把基本的硬件参数通过BIOS与内核接口（如ACPI接口）传递给内核
  Intel定义的UEFI 和ACPI接口是保证PC跨代兼容的重要原因
内核根据预设的（如启动X系统）或临时的（如打开PPT）用户需求，把相关程序取到内存执行
  内核通过进程方式调度CPU，通过虚拟存储管理管内存，通过设备驱动管IO

## Slide 67: 小结
  CPU刚上电时，硬件只对必要的状态进行复位
  除了从PC到BIOS接口有一丝光亮，其它都是漆黑一片
  从0x1C000000取第一条指令时要绕过Cache和TLB
软件初始化必要的调试接口：指示灯、蜂鸣器、串口
  从SPI接口（约为33MHz）取指，每拍一位，32拍才取回一条指令，CPU要1000拍才执行一条指令；CPU内部有些朦胧的光亮
  Load/Store指令访问IO接口的控制寄存器与访问内存有不同的含义
软件初始化CPU内部
  先初始化Cache，CPU可以高速运行；再打开TLB，访问地址空间更大
  CPU内部一片光明，但外部还是漆黑一片
软件初始化内存控制器
  通过I2C总线读取内存条信息
  内存控制器参数太多，主要是从BIOS空间读取内存参数并写入内部控制寄存器
  DDR4 3200每传输一位数据只有0.3ns，电信号只能在主板上行进4-5cm
  内存是CPU的后花园，这时CPU通往后花园的路已经打通

## Slide 68: 小结
软件初始化IO接口
  PCI协议：上世纪九十年代提出，软件结构被PCIE和HT等继承
  配置空间：通过配置空间探测总线设备，配置空间大部分情况下是对设备的属性进行刻画；CPU通过对设备空间的扫描发现所有IO控制器；
  IO空间、Memory空间：驱动程序真正使用设备功能时的地址空间；对于IO和内存统一编址的CPU，两者区别不大；
  总线设备发生变化时无需修改软件，同一总线支持多个相同设备不会导致冲突
  Intel的厉害之处：PCI协议使得硬件能自动识别IO设备并加载驱动程序；UEFI协议使得最新的CPU可以运行十年前的操作系统；X86指令系统使得最新的CPU可以运行几十年前的应用程序
唤醒其它处理器核，进入多核状态
  多核之间通过信箱等方式通信
  信箱可以是内存单元，也可以是CPU内部寄存器
至此，CPU内部光明一片，对外四通八达